ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Строительство автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области 90 – ТП, 65-ТП Заказчик: КУ ОО «Орелгосзаказчик» Д.А.Блохин

1-ый  зам. генерального директора	   				Н.В.Страхов

Главный инженер								Г.Н.Безбатько

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 . Проект планировки территории. Основная часть.

Часть 1.  Пояснительная записка

«Положение о размещении линейного объекта»

Часть 2.  Графические материалы проекта планировки

Основной чертеж проекта планировки территории

(красных линий с ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями)

Чертеж развития транспортной инфраструктуры.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Том.2  Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта.

Часть 1. Пояснительная записка

Обоснование положений по размещению линейного объекта

Часть 2  Графические материалы проекта планировки

Схема расположения элементов планировочной структуры.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план).

Схема организации дорожной сети.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Том.3  Проект межевания территории.

Часть 1.  Графические материалы проекта межевания

Чертеж проекта межевания территории

Часть 2.  Пояснительная записка

Приложения.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель ПГ№4 | Романюк А.Н. |  |
| 2 | Инженер-геодезист | Фролов А.В. |  |

Проект планировки и проект межевания территории на объект: «Строительство автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области» протяженностью 2,145 км состоит из текстовой и графической частей.

Графические приложения:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Гриф секретности | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |
| 1 | Основной чертеж проекта планировки территории (красных линий с ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями) | 1:500 | ОП | 6 Пр.2 |
| 2 | Чертеж развития транспортной инфраструктуры | 1:10000 | ОП | 1 |
| 3 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:10000 | ОП | 1 |
| Материалы по обоснованию |
| 4 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:10000 | ОП | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:500 | ОП | 6 |
| 6 | Схема организации дорожной сети | 1:10000 | ОП | 1 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:10000 | ОП | 1 |
| 8 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10000 | ОП | 1 |
| Проект межевания |
| 9 | Чертеж проекта межевания территории | 1:1000 | ОП | 3 |

б/м – без масштаба, ОП – открытого пользования.

Оглавление

Приказ Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства

Орловской области №8 от 11.08.2015г……………………………………………………...6

Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

для строительства автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области от 14.08.2015г………………………………………….8

Схема проектируемого земельного участка (фрагмент генерального плана)…………..14

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Том 1. Проект планировки территории. Основная часть………………………………...15

1.1 Введение……………………………………………………………………………16

  - Исходно – разрешительная документация……………………………………….16

1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика…………………..17

1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной структуре

района……………………………………………………………………………..17

1.3.2 Природно-климатические условия …………………………………………….18

    - Геологическое строение………………………………………………………..20

1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации……………………………………………………..21

1.5 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности………………………………21

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки………….22

Графический материал к Основной части:………………………………………….25

Основной чертеж проекта планировки территории (красных линий с ведомостью       координат углов поворота и поперечными профилями)…………………………………………26

Чертеж развития транспортной инфраструктуры…………………………………..40

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта……………….41

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта…………………………………………………………………..42

2.1 Обоснование положений по размещению линейного объекта…………………43

2.2 Обоснование параметров линейного объекта……………………………………43

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий

использования территории и перечнем мероприятий необходимых

для реализации предполагаемых проектных предложений…………………….47

2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской

обороне и пожарной безопасности……………………………………………….50

2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений

в документы территориального планирования и Правил землепользования

и застройки…………………………………………………………………………50

Графический материал к Обоснованию проекта планировки территории………..52

Схема расположения элементов планировочной структуры………………………53

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план)………………………………………………………….54

Схема организации дорожной сети………………………………………………….60

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории………..61

Схема границ зон с особыми условиями использования территории…………….62

Том 3.  Проект межевания территории……………………………………………………63

Графический материал к Проекту межевания территории…………………….…..64

Чертеж проекта межевания территории……………………………………………..65

3.1 Общие положение…………………………………………………………………68

3.1.1 Введение…………………………………………………………………………68

3.1.2 Цель разработки проекта……………………………………………………….68

3.1.3 Используемые исходные материалы…………………………………………..68

3.1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования ………………………69

3.1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности……………...69

3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания………………...69

3.1.7 Сервитуты и иные обременения……………………………………………….69

3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта……70

3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков……………………………..70

3.2.2 Формирование красных линий…………………………………………………70

3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка...70

3.2.4 Правовой статус объектов межевания…………………………………………81

3.2.5 Основные показатели по проекту межевания…………………………………86

3.2.6 Объекты культурного наследия………………………………………………..86

Приложение……………………………………………………………………………87

Том 1.

Проект планировки.

Основная часть

## Введение

Цель работы – разработка проекта планировки и проекта межевания территории для строительства автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области.

Задача проекта – развитие дорожной сети в соответствии с транспортной схемой Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района.

Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с требованиями ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ и статьи 27 Градостроительного кодекса Орловской области.

Основания для разработки проекта планировки – контракт №90-ТП от 06.07.2015г.

Проект планировки территории линейного объекта разработан ГУП ОО «МР БТИ» в трех томах на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №8 от 11 августа 2015г.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта разрабатывается в рамках федерального целевой программы «Устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

## Исходно-разрешительная документация

Состав исходно-разрешительной документации, используемый для разработки проекта планировки территории автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе:

- Данные о собственности:

- сведения кадастровых планов территорий, полученные из филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.

- Утвержденная градостроительная документация:

- генеральный план Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района;

- правила землепользования и застройки Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района.

- Решения Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:

- приказ о разработке проектов планировки и проектов межевания территории для строительства и реконструкции, автомобильных дорог в Орловской области №8 от 11.08.2015года;

- задание на разработку проекта планировки и проекта межевания от 14.08.2015 г.

- Материалы инженерных изысканий (проектом не предусматривается выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорлогических изысканий).

- Топографическая основа М 1:500.

- Контракт №90-ТП от 06.07.2015года.

## Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

### 1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной структуре района.

Проект планировки выполняется для строительства автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области.

Принадлежность линейного объекта – объект местного значения.

Характеристика трассы линейного объекта – объект расположен в Белоколодезьском сельском поселении, Колпнянского района, Орловской области

Согласно, схемы (основной чертеж) Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области строящаяся автомобильная дорога проходит по существующей автомобильной дороге общего пользования местного значения от д.Белый Колодезь Первый до д.Спасское Второе.

Данным проектом предусматривается строительство:

-  автомобильной дороги  протяженностью 2145 метров, полоса отвода под  объектом площадью – 52734 кв.м., в границах Белоколодезьского с/п (на территории земель населенных пунктов и сельскохозяйственных земель)

Трасса проходит по землям Белоколодезьского сельского поселения. В полосе отвода проектируемой автодороги нет зданий, строений и сооружений, обеспечивающих его функционирование.

Участок под строительство автодороги Колпны-Спасское-Спасское Второе расположен в Колпнянском  районе Орловской области в районе населенных пунктов Белый Колодезь Первый и Спасское Второе.

Участок изысканий расположен в юго-восточной части области на Среднерусской возвышенности. Морфоструктура – платформенная эрозионно-денудационная пластовая равнина с тенденцией к относительному прогибанию неотектонических структур. В структурно-тектоническом плане район изысканий приурочен к Елецко - Ливенскому прогибу, являющемуся частью Восточно-Европейской платформы. Для данного района характерно глубокое залегание докембрийского кристаллического фундамента (около 200 - 400 м), который сверху перекрыт терригенно - карбонатными осадочными отложениями различного возраста: девонской, юрской, меловой и четвертичной систем. Верхнедевонские отложения представлены известняками, а четвертичная система – современными аллювиальными песчано-глинистыми образованиями. Гидрогеологические условия района характеризуются наличием подземных вод в верхнедевоских и четвертичных отложениях.

Гидрографическая сеть района представлена реками – Сосна и Фошня, которые относятся к бассейну реки Дон. Бассейны рек закарстованы.

Гидрографическая сеть изучаемого участка изысканий принадлежит к бассейну Азовского моря и представлена водным объектом руч. б/н (левый приток) – р. Белая – р. Тим – р. Сосна (Быстрая Сосна) – р. Дон – Азовское море со средней густотой речной сети 0,2-0,23км/км2.

Реки по своему режиму относятся к типу равнинных рек и характеризуются высоким весенним половодьем, низким стоянием уровней в летний и зимний периоды. Вскрытие рек чаще всего наблюдается в период с 27 марта по 5 апреля. Продолжительность весеннего ледохода колеблется от 1 - 4 дней на малых реках, до 5 - 8 дней – на более крупных. Интенсивность подъема и спада уровня весеннего половодья составляет в среднем 30 - 50 см в сутки. В некоторые годы на Оке интенсивность подъема достигает 2,5 - 4,0 м и спада 1,5 - 2,5 м в сутки. Общая продолжительность весеннего половодья на реках составляет 20 - 25 дней. Ледостав наступает в конце ноября – начале декабря.

Реки района питаются главным образом за счет таяния снега, а также за счет стока дождевых вод. В весенне-паводковый период по рекам проходит 60 – 65 % годового стока и только 40 – 35 % проходит в остальное время года.

Озера имеются у слияния рек Оки и Кромы. Вода рек, прудов и водохранилищ используется для нужд сельского хозяйства и частично для промышленности. Для организации отдыха реки и пруды имеют местное значение. Организация крупных рекреационных зон без дополнительных инвестиций не представляется возможным. Реки и пруды в сильной степени заилены и нуждаются в организации очистки и защиты водоохранных зон и водорегулирующих лесополос.

Примечание: фрагмент генерального плана с обозначением местонахождения   проектируемого земельного участка под реконструируемую автомобильную дорогу показан на схеме проектируемого земельного участка (лист 14 данного проекта).

1.3.2 Природно-климатические условия

Изучаемый  участок  бассейна  располагается в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон в III климатической зоне. Климат района работ характерен тёплым летом и умеренно - холодной зимой, хорошо выраженными переходными сезонами.

Климатическая характеристика составлена по данным метеостанции Ливны – г. Ливны, ул. Молодежная, 64, (широта 52°25'31" долгота 37°36'24").

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,20С. Среднемесячная наиболее холодного месяца (января) – 13,20С, наиболее тёплого (июля) +24,10С.

Тёплый период начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде ноября. Продолжительность его по многолетним данным 230 дней.

Среднемноголетняя сумма осадков составляет 602 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в период с апреля по октябрь 402 мм.

Снежный покров появляется, в среднем, 3 ноября. Устойчивый снежный покров образуется в начале II декады декабря и держится порядка 105 дней. Средняя высота его – 25 см. В III декаде марта происходит разрушение снежного покрова.

Глубина промерзания грунтов: для суглинков и глин – 1,1м; для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,3м; для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,4м; для крупнообломочных грунтов – 1,6м.

Продолжительность периода с температурами свыше 100С – 149 дней. Лето теплое, средняя температура июля 18,70С.

Характерной особенностью зим, исследуемой территории – частые оттепели. В январе и феврале наблюдается по 6 дней с максимальной температурой выше 00С. В отдельные годы зарегистрировано число дней с оттепелью порядка 350-370С.

Район находится в благоприятных условиях увлажнения. Годовая сумма осадков составляет около 550 мм, а за теплый период выпадает в среднем 375 мм.

Наибольшая скорость ветра в среднем 15-20 м/с, (но может достигать до 25 м/с) наблюдается зимой, в начале весны (6,2м/с), наименьшая – летом (3,7 м/с).

Средняя месячная и годовая температура воздуха за последние 30 лет ОС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | –6,5 | –7,0 | –1,4 | 7,3 | 13,9 | 17,4 | 19,3 | 17,9 | 12,2 | 6,0 | –0,8 | –5,1 | 6,2 |
| Абс. max | 7,0 | 9,4 | 18,2 | 26,8 | 32,8 | 35,4 | 36,9 | 36,5 | 30,9 | 26,3 | 16,0 | 9,6 | 39,5 |
| Абс. min | –33,8 | –34,5 | –28,0 | –9,1 | –3,5 | –0,4 | 5,1 | 2,2 | –4,2 | –10,7 | –26,4 | –31,3 | –34,5 |

Средняя повторяемость направлений ветра по м/ст. Ливны

| Румб | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 7 | 14 | 13 | 15 | 8 | 17 | 16 | 10 | 3 |
| Июль | 14 | 16 | 10 | 9 | 5 | 10 | 17 | 19 | 5 |
| Год | 12 | 9 | 10 | 12 | 19 | 12 | 15 | 11 | 5 |

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», климатическая характеристика района изысканий по ближайшей метеостанции Ливны составляет:

| Температура воздуха наиболее холодных суток, ОС, обеспеченность | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченность | Продолжительность, сутки и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | <00 С | <80 С | <100 С |
|  |  |  |  | Продолжительность | Средняя температура | Продолжительность | Средняя температура | Продолжительность | Средняя температура |
| –32 | –30 | –29 | –26 | 132 | –5,6 | 198 | –2,4 | 216 | –1,4 |

| Температура воздуха" ОС, обеспеченностью 0,94 | –14 |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ОС | –35 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ОС | 6,3 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца. о/о | 86 |
| Средняя месячн. относительн. влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца. о/о | 78 |
| Количество осадков за ноябрь - март, мм | 212 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,3 |
| Средняя скорость ветра м/с, за период со средней суточн. температурой воздуха <8оС | 4,4 |

Климатические параметры теплого периода по метеостанции Ливны.

| Барометрическое давление | 985 |
| --- | --- |
| Температура воздуха" ОС, обеспеченностью 0,95 | 21,6 |
| Температура воздуха" ОС, обеспеченностью 0,98 | 25,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, ОС | 23,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха ОС | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, о/о | 69 |
| Средняя месячная относительн. влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, о/о | 56 |
| Количество осадков за апрель - октябрь, мм | 375 |
| Суточный максимум осадков. мм | 145 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СВ |
| Минимальная, из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,5 |

Сводная таблица климатических характеристик района изысканий

| Дорожно-климатическая зона | III |
| --- | --- |
| Господствующие ветры – теплый период – холодный период | СВ ЮЗ |
| Среднемесячная температура воздуха, 0С: – летнего периода (июль) – зимнего периода (январь) | 18,7 –9,3 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | –26 |
| Среднегодовая температура воздуха, 0С | 5,5 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, 0С | –35 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, 0С | 37 |
| Количество осадков за год, мм | 587 |
| Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 00, дней | 65 |
| Глубина сезонного промерзания, м | 1,15 |
| Объем снегопереноса за зиму, мЗ/м | 150 |

### 1.3.3 Геологическое строение

Геологическое строение трассы автомобильной дороги  изучено до глубины  4,0 м и представлено глинистыми покровными образованиями (prQIII).

Геологический разрез представлен сверху вниз следующими литологическими разностями грунтов:

Техногенная толща

Слой 1 	Насыпной грунт (th IV) распространен с поверхности повсеместно, представляет собой неоднородную механическую смесь почвы, суглинка. Абсолютные отметки изменяются от 239,39 до 243,52 м, мощность составляет 0,40-1,20 м.

Покровные отложения (prQIII)

Слой 3	Суглинок лессовидный палево-желтый до палево-коричневого, твердый, ожелезненный, карбонатизированный, просадочный до 3,5 м. Залегает повсеместно под насыпным слоем на глубине 0,40-1,20 м.  Абсолютные отметки изменяются от 238,89 до 243,12 м, мощность составляет от 2,80 м до 3,60 м.

Гидрогеологические условия

На момент изысканий (август 2015г.)  подземные воды скважинами до глубины  4,00 м не вскрыты. Верховодка отсутствует.

Площадка относится к неподтопляемой территории. (СП 11-105-97, приложение И).

Из физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемой трассы автодороги, отмечается:

наличие насыпных грунтов, мощностью до 1,20 м;

наличие просадочности в лессовидных грунтах (слой 2) при их замачивании.

Физико-механические свойства грунтов

Инженерно–геологические элементы (ИГЭ) выделены по геологическим признакам, а  также  по результатам статистической  обработки частных  показателей физико-механических свойств  грунтов  по ГОСТ 50522 – 2000 (9.11).  Инженерно – геологические элементы пространственно совпадают с выделенными геологическими слоями.

Правомерность выделения инженерно-геологических элементов (ИГЭ) проверялись по показателям физических свойств грунтов (естественная влажность, пределы пластичности, плотность частиц и плотность грунта). Выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

# 1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации

| № п/п | Перечень мероприятий и их последовательность | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ территории линейного объекта | 2015г. |
| 2 | Разработка проекта планировки с проектов межевания территории линейного объекта | 2015г. |
| 3 | Разработка проектной документации | 2015 – 2016гг. |
| 4 | Оценка земельных участков, попадающих в красные линии с целью изъятия | 2015г. |
| 5 | Изъятие (выкуп) земельных участков, попадающих в красные линии | По решению Администрации Орловской области (2015г.) |
| 6 | Строительство автодороги и инженерных коммуникаций, организация поверхностного водоотвода, систем автоматизированного управления для обслуживания дороги. | По решению Администрации Орловской области (в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на реализацию строительства автодороги (2015г.)) |
| 7 | Ввод в эксплуатацию | По решению Администрации Орловской области (в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на реализацию строительства автодороги (2016г.)) |

В целом строительство автодороги создает для Белоколодезьского сельского поселения следующие условия:

- Повышение пропускной способности автодороги;

- Условия для обеспечения инвестиционной привлекательности Белоколодезьского с/п;

- Стимулирование развития инвестиционно-строительного сектора экономики Белоколодезьского с/п;

- Улучшение условий жизнедеятельности и проживания для всех категорий граждан Белоколодезьского с/п.

# 1.5 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с

- Генеральным планом территории муниципального образования Белоколодезьского сельское поселение Колпнянского района Орловской области от 2011г.;

- Правилами землепользования и застройки Белоколодезьского сельское поселение Колпнянского района Орловской области, 2011г.;

Подготовка проекта территории линейного объекта выполнена в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Градостроительный кодекс Орловской области, утвержденный решением областного Совета народных депутатов от 17.03.2004 года №389-ОЗ (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Орловской области от 01.08.2011г. №250 (ред. от 03.09.2012г.) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 10.11.2014г. №1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области».

# 1.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 5. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание разработки проекта планировки линейного объекта | Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №8 от 11.08.2015г. |
| 2 | Категория линейного объекта | Автомобильная дорога местного значения |
| 3 | Вид работ | Разработка проекта планировки и проекта межевания |
| 4 | Краткое описание транспортно-планировочного решения | Строительство дорожного полотна, устройство съездов, устройство остановок общественного транспорта |
| 5 | Планировочные показатели линейного объекта |
| 5.1 | Автомобильная дорога Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской обл. |
| 5.1.1 | Протяженность участка | Ориентировочно 2,145 км. |
| 5.1.2 | Пропускная способность автодороги | До 2000 маш/сут |
| 5.1.3 | Площадь образованных земельных участков в полосе отвода автодороги | Общая площадь 52734 кв.м. состоит из: :ЗУ1=960кв.м. (д. Белый Колодезь Первый); :ЗУ2(1)=14533кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ2(2)=915кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ2(3)=129кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ2(4)=15кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ3(1)=20695кв.м. (д. Спасское Второе); :ЗУ3(2)=95кв.м. (д. Спасское Второе); ЗУ3(3)=11кв.м. (д. Спасское Второе); 57:23:0000000:77:ЗУ1 = 12836кв.м.; 57:23:0000000:77:ЗУ2 = 286кв.м.; 57:23:15601012:88:ЗУ1 = 547кв.м.; 57:23:1560101:44:ЗУ1 = 963кв.м.; 57:23:0080102:10:ЗУ1 = 749кв.м. |
| 5.1.4 | Вид разрешенного использования образованных земельных участков | Для размещения дорожных сооружений (код в соответствии с классификатором 143003020400) |
| 5.1.5 | Количество полос движения | 2 |
| 5.1.6 | Ширина полосы движения | 3,0 м |
| 5.1.7 | Ширина проезжей части | 6,0 м |
| 5.1.8 | Ширина земляного полотна | 10 м |
| 5.1.9 | Ширина обочин | 2,0 м |
| 5.1.10 | Освещение | ПК 18+94 – ПК 21+50 |
| 5.1.11 | Ограждение на участке | Справа ПК 12+68 – ПК 13+66 Слева ПК 12+68 – ПК 13+52; ПК 13+58 – ПК 13+66 |
| 5.1.12 | Тип дорожной одежды | облегченный |
| 5.1.13 | Вид покрытия | асфальтобетон |
| 5.1.14 | Тротуары | ПК 19+00 – ПК 21+46 справа 336м |
| 5.1.15 | Разделение транспортных потоков по направлениям | Центральная разделительная полоса |
| 5.1.16 | Полосы безопасности | Не предусматривается |
| 5.1.17 | Движение наземного общественного транспорта | Не предусматривается |
| 5.1.18 | Остановочные пункты общественного транспорта | Не предусматриваются |
| 5.1.19 | Светофорные объекты | Не предусматриваются |
| 5.1.20 | Привязка к существующей улично-дорожной сети | Примыкания к улично-дорожной сети к боковым проездам запроектированы |
| 6 | Изменение зоны планируемого развития линейного объекта | Установлены новые красные линии |
| 7 | Установление технических зон подземных коммуникаций | Не предусматривается |
| 8 | Изменение границы зоны планируемого развития линейного объекта улично-дорожной сети | Требуется |
| 9 | Изъятие существующих земельных участков землепользований | Требуется (смотреть «Проект межевания территории») |

# Примечание: установленные красные линии показаны на основном чертеже проекта планировки, каталог координат красных линий приложен после основного чертежа (л.31-36).

Графический материал к

Основной части

Каталог координат красных линий.                 Таблица 6

| Таблица 6Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| По левой стороне |
| 1 | 5766042,39 | 3156161,03 |
| 2 | 5766054,33 | 3156204,84 |
| 3 | 5766059,40 | 3156224,19 |
| 4 | 5766064,48 | 3156243,53 |
| 5 | 5766069,56 | 3156262,87 |
| 6 | 5766074,64 | 3156282,22 |
| 7 | 5766079,71 | 3156301,56 |
| 8 | 5766084,79 | 3156320,91 |
| 9 | 5766089,87 | 3156340,25 |
| 10 | 5766094,95 | 3156359,60 |
| 11 | 5766100,02 | 3156378,94 |
| 12 | 5766105,10 | 3156398,29 |
| 13 | 5766110,18 | 3156417,63 |
| 14 | 5766115,26 | 3156436,98 |
| 15 | 5766115,89 | 3156439,40 |
| 16 | 5766120,29 | 3156456,47 |
| 17 | 5766125,14 | 3156476,03 |
| 18 | 5766129,78 | 3156495,60 |
| 19 | 5766130,46 | 3156498,52 |
| 20 | 5766134,29 | 3156515,14 |
| 21 | 5766138,78 | 3156534,63 |
| 22 | 5766143,27 | 3156554,12 |
| 23 | 5766147,76 | 3156573,61 |
| 24 | 5766152,25 | 3156593,10 |
| 25 | 5766152,28 | 3156593,22 |
| 26 | 5766154,52 | 3156602,96 |
| 27 | 5766155,62 | 3156607,72 |
| 28 | 5766156,74 | 3156612,56 |
| 29 | 5766157,87 | 3156617,40 |
| 30 | 5766159,01 | 3156622,21 |
| 31 | 5766160,16 | 3156627,02 |
| 32 | 5766161,33 | 3156631,80 |
| 33 | 5766162,53 | 3156636,56 |
| 34 | 5766163,76 | 3156641,33 |
| 35 | 5766163,77 | 3156641,39 |
| 36 | 5766165,00 | 3156646,02 |
| 37 | 5766166,29 | 3156650,71 |
| 38 | 5766167,62 | 3156655,38 |
| 39 | 5766168,99 | 3156660,03 |
| 40 | 5766170,41 | 3156664,64 |
| 41 | 5766171,88 | 3156669,22 |
| 42 | 5766173,41 | 3156673,77 |
| 43 | 5766174,99 | 3156678,29 |
| 44 | 5766176,64 | 3156682,77 |
| 45 | 5766178,35 | 3156687,21 |
| 46 | 5766180,13 | 3156691,61 |
| 47 | 5766181,99 | 3156695,98 |
| 48 | 5766183,91 | 3156700,32 |
| 49 | 5766185,91 | 3156704,63 |
| 50 | 5766187,98 | 3156708,91 |
| 51 | 5766190,12 | 3156713,15 |
| 52 | 5766192,34 | 3156717,35 |
| 53 | 5766194,62 | 3156721,52 |
| 54 | 5766196,97 | 3156725,65 |
| 55 | 5766199,42 | 3156729,78 |
| 56 | 5766199,66 | 3156730,18 |
| 57 | 5766201,87 | 3156733,78 |
| 58 | 5766204,44 | 3156737,81 |
| 59 | 5766207,07 | 3156741,81 |
| 60 | 5766209,76 | 3156745,78 |
| 61 | 5766212,51 | 3156749,72 |
| 62 | 5766215,32 | 3156753,65 |
| 63 | 5766218,18 | 3156757,55 |
| 64 | 5766221,08 | 3156761,44 |
| 65 | 5766224,03 | 3156765,30 |
| 66 | 5766227,04 | 3156769,18 |
| 67 | 5766227,37 | 3156769,60 |
| 68 | 5766230,06 | 3156773,00 |
| 69 | 5766233,12 | 3156776,84 |
| 70 | 5766236,22 | 3156780,66 |
| 71 | 5766239,34 | 3156784,49 |
| 72 | 5766242,49 | 3156788,31 |
| 73 | 5766245,65 | 3156792,13 |
| 74 | 5766248,83 | 3156795,96 |
| 75 | 5766252,03 | 3156799,80 |
| 76 | 5766252,41 | 3156800,25 |
| 77 | 5766258,81 | 3156807,93 |
| 78 | 5766264,83 | 3156815,16 |
| 79 | 5766277,63 | 3156830,52 |
| 80 | 5766290,43 | 3156845,89 |
| 81 | 5766303,24 | 3156861,25 |
| 82 | 5766316,04 | 3156876,62 |
| 83 | 5766328,84 | 3156891,98 |
| 84 | 5766341,65 | 3156907,35 |
| 85 | 5766354,45 | 3156922,71 |
| 86 | 5766367,25 | 3156938,08 |
| 87 | 5766380,06 | 3156953,44 |
| 88 | 5766392,86 | 3156968,81 |
| 89 | 5766405,66 | 3156984,17 |
| 90 | 5766418,46 | 3156999,54 |
| 91 | 5766431,27 | 3157014,90 |
| 92 | 5766444,07 | 3157030,27 |
| 93 | 5766456,87 | 3157045,63 |
| 94 | 5766469,68 | 3157061,00 |
| 95 | 5766482,48 | 3157076,36 |
| 96 | 5766495,28 | 3157091,73 |
| 97 | 5766508,09 | 3157107,09 |
| 98 | 5766520,89 | 3157122,46 |
| 99 | 5766533,69 | 3157137,82 |
| 100 | 5766546,50 | 3157153,19 |
| 101 | 5766559,30 | 3157168,55 |
| 102 | 5766572,10 | 3157183,92 |
| 103 | 5766584,90 | 3157199,28 |
| 104 | 5766597,71 | 3157214,65 |
| 105 | 5766610,51 | 3157230,01 |
| 106 | 5766629,18 | 3157251,06 |
| 107 | 5766634,13 | 3157250,41 |
| 108 | 5766640,77 | 3157259,79 |
| 109 | 5766648,92 | 3157276,11 |
| 110 | 5766661,72 | 3157291,47 |
| 111 | 5766674,53 | 3157306,84 |
| 112 | 5766682,84 | 3157311,84 |
| 113 | 5766694,19 | 3157321,63 |
| 114 | 5766713,53 | 3157321,63 |
| 115 | 5766737,96 | 3157321,58 |
| 116 | 5766739,55 | 3157340,52 |
| 117 | 5766706,97 | 3157344,85 |
| 118 | 5766738,54 | 3157383,66 |
| 119 | 5766751,34 | 3157399,03 |
| 120 | 5766764,15 | 3157414,39 |
| 121 | 5766776,95 | 3157429,76 |
| 122 | 5766789,75 | 3157445,12 |
| 123 | 5766802,56 | 3157460,49 |
| 124 | 5766815,36 | 3157475,85 |
| 125 | 5766828,16 | 3157491,22 |
| 126 | 5766840,97 | 3157506,58 |
| 127 | 5766853,77 | 3157521,95 |
| 128 | 5766866,57 | 3157537,31 |
| 129 | 5766879,37 | 3157552,68 |
| 130 | 5766892,18 | 3157568,04 |
| 131 | 5766904,98 | 3157583,41 |
| 132 | 5766917,78 | 3157598,77 |
| 133 | 5766936,12 | 3157619,05 |
| 134 | 5766965,92 | 3157584,61 |
| По левой стороне |
| 135 | 5766979,97 | 3157599,51 |
| 136 | 5766956,99 | 3157629,10 |
| 137 | 5766942,58 | 3157649,02 |
| 138 | 5766929,46 | 3157664,03 |
| 139 | 5766916,29 | 3157679,08 |
| 140 | 5766903,12 | 3157694,13 |
| 141 | 5766889,95 | 3157709,19 |
| 142 | 5766876,78 | 3157724,24 |
| 143 | 5766863,62 | 3157739,29 |
| 144 | 5766850,45 | 3157754,35 |
| 145 | 5766837,28 | 3157769,40 |
| 146 | 5766824,11 | 3157784,45 |
| 147 | 5766818,85 | 3157790,47 |
| 148 | 5766800,62 | 3157809,74 |
| 149 | 5766777,32 | 3157834,31 |
| 150 | 5766763,09 | 3157824,38 |
| 151 | 5766792,03 | 3157785,94 |
| 152 | 5766773,64 | 3157769,51 |
| 153 | 5766758,73 | 3157756,19 |
| 154 | 5766743,81 | 3157742,86 |
| 155 | 5766728,90 | 3157729,54 |
| 156 | 5766713,98 | 3157716,21 |
| 157 | 5766699,07 | 3157702,89 |
| 158 | 5766684,15 | 3157689,56 |
| 159 | 5766669,24 | 3157676,24 |
| 160 | 5766654,32 | 3157662,91 |
| 161 | 5766639,41 | 3157649,59 |
| 162 | 5766635,27 | 3157645,89 |
| 163 | 5766635,01 | 3157350,48 |
| 164 | 5766650,27 | 3157355,38 |
| 165 | 5766682,67 | 3157364,98 |
| 166 | 5766699,22 | 3157380,41 |
| 167 | 5766715,49 | 3157402,87 |
| 168 | 5766728,30 | 3157418,23 |
| 169 | 5766741,10 | 3157433,60 |
| 170 | 5766753,90 | 3157448,96 |
| 171 | 5766766,71 | 3157464,33 |
| 172 | 5766779,51 | 3157479,69 |
| 173 | 5766792,31 | 3157495,06 |
| 174 | 5766805,11 | 3157510,42 |
| 175 | 5766817,92 | 3157525,79 |
| 176 | 5766830,72 | 3157541,15 |
| 177 | 5766843,52 | 3157556,52 |
| 178 | 5766856,33 | 3157571,88 |
| 179 | 5766869,13 | 3157587,25 |
| 180 | 5766881,93 | 3157602,61 |
| 181 | 5766894,74 | 3157617,98 |
| 182 | 5766907,54 | 3157633,34 |
| 183 | 5766911,88 | 3157638,55 |
| 184 | 5766906,88 | 3157644,27 |
| 185 | 5766893,71 | 3157659,33 |
| 186 | 5766880,54 | 3157674,38 |
| 187 | 5766867,37 | 3157689,44 |
| 188 | 5766854,20 | 3157704,49 |
| 189 | 5766841,04 | 3157719,54 |
| 190 | 5766827,87 | 3157734,60 |
| 191 | 5766814,70 | 3157749,65 |
| 192 | 5766806,69 | 3157758,81 |
| 193 | 5766793,63 | 3157747,14 |
| 194 | 5766778,71 | 3157733,82 |
| 195 | 5766763,80 | 3157720,49 |
| 196 | 5766748,88 | 3157707,17 |
| 197 | 5766733,97 | 3157693,84 |
| 198 | 5766719,05 | 3157680,52 |
| 199 | 5766704,14 | 3157667,19 |
| 200 | 5766689,23 | 3157653,87 |
| 201 | 5766674,31 | 3157640,54 |
| 202 | 5766659,40 | 3157627,22 |
| 203 | 5766655,25 | 3157623,52 |
| 204 | 5766559,67 | 3157251,55 |
| 205 | 5766557,94 | 3157222,31 |
| 206 | 5766549,19 | 3157196,76 |
| 207 | 5766590,42 | 3157247,06 |
| 208 | 5766603,66 | 3157261,74 |
| 209 | 5766613,07 | 3157279,95 |
| 210 | 5766625,87 | 3157295,31 |
| 211 | 5766638,68 | 3157310,68 |
| 212 | 5766648,88 | 3157322,92 |
| 213 | 5766642,07 | 3157331,43 |
| 214 | 5766635,26 | 3157341,98 |
| 215 | 5766020,86 | 3156218,79 |
| 216 | 5766028,42 | 3156218,20 |
| 217 | 5766032,46 | 3156224,80 |
| 218 | 5766038,69 | 3156250,20 |
| 219 | 5766040,54 | 3156270,49 |
| 220 | 5766045,62 | 3156289,84 |
| 221 | 5766050,70 | 3156309,18 |
| 222 | 5766055,77 | 3156328,53 |
| 223 | 5766060,85 | 3156347,87 |
| 224 | 5766065,93 | 3156367,21 |
| 225 | 5766071,01 | 3156386,56 |
| 226 | 5766076,08 | 3156405,90 |
| 227 | 5766081,16 | 3156425,25 |
| 228 | 5766086,24 | 3156444,59 |
| 229 | 5766086,86 | 3156446,95 |
| 230 | 5766091,21 | 3156463,83 |
| 231 | 5766095,98 | 3156483,10 |
| 232 | 5766100,57 | 3156502,44 |
| 233 | 5766101,23 | 3156505,27 |
| 234 | 5766105,05 | 3156521,88 |
| 235 | 5766109,54 | 3156541,37 |
| 236 | 5766114,03 | 3156560,86 |
| 237 | 5766118,52 | 3156580,35 |
| 238 | 5766123,01 | 3156599,84 |
| 239 | 5766123,04 | 3156599,95 |
| 240 | 5766125,29 | 3156609,70 |
| 241 | 5766126,38 | 3156614,46 |
| 242 | 5766127,52 | 3156619,35 |
| 243 | 5766128,66 | 3156624,26 |
| 244 | 5766129,82 | 3156629,17 |
| 245 | 5766131,01 | 3156634,09 |
| 246 | 5766132,21 | 3156639,02 |
| 247 | 5766133,45 | 3156643,96 |
| 248 | 5766134,72 | 3156648,87 |
| 249 | 5766134,77 | 3156649,04 |
| 250 | 5766136,04 | 3156653,85 |
| 251 | 5766137,40 | 3156658,79 |
| 252 | 5766138,81 | 3156663,74 |
| 253 | 5766140,27 | 3156668,69 |
| 254 | 5766141,79 | 3156673,64 |
| 255 | 5766143,38 | 3156678,57 |
| 256 | 5766145,03 | 3156683,51 |
| 257 | 5766146,76 | 3156688,43 |
| 258 | 5766148,56 | 3156693,33 |
| 259 | 5766150,45 | 3156698,23 |
| 260 | 5766152,41 | 3156703,09 |
| 261 | 5766154,46 | 3156707,92 |
| 262 | 5766156,59 | 3156712,72 |
| 263 | 5766158,80 | 3156717,49 |
| 264 | 5766161,09 | 3156722,21 |
| 265 | 5766163,46 | 3156726,90 |
| 266 | 5766165,90 | 3156731,54 |
| 267 | 5766168,43 | 3156736,15 |
| 268 | 5766171,02 | 3156740,71 |
| 269 | 5766173,67 | 3156745,18 |
| 270 | 5766174,05 | 3156745,80 |
| 271 | 5766176,45 | 3156749,70 |
| 272 | 5766179,25 | 3156754,11 |
| 273 | 5766182,12 | 3156758,47 |
| 274 | 5766185,04 | 3156762,77 |
| 275 | 5766188,00 | 3156767,03 |
| 276 | 5766191,01 | 3156771,24 |
| 277 | 5766194,06 | 3156775,40 |
| 278 | 5766197,15 | 3156779,52 |
| 279 | 5766200,26 | 3156783,60 |
| 280 | 5766203,39 | 3156787,63 |
| 281 | 5766203,79 | 3156788,15 |
| 282 | 5766206,57 | 3156791,66 |
| 283 | 5766209,74 | 3156795,63 |
| 284 | 5766212,94 | 3156799,58 |
| 285 | 5766216,14 | 3156803,51 |
| 286 | 5766219,35 | 3156807,40 |
| 287 | 5766222,56 | 3156811,28 |
| 288 | 5766225,77 | 3156815,15 |
| 289 | 5766228,98 | 3156818,99 |
| 290 | 5766229,36 | 3156819,46 |
| 291 | 5766235,76 | 3156827,14 |
| 292 | 5766241,78 | 3156834,36 |
| 293 | 5766254,58 | 3156849,73 |
| 294 | 5766267,39 | 3156865,09 |
| 295 | 5766279,61 | 3156881,40 |
| 296 | 5766314,07 | 3156924,41 |
| 297 | 5766369,16 | 3156992,47 |
| 298 | 5766417,85 | 3157051,83 |
| 299 | 5766483,15 | 3157130,52 |
| 300 | 5766519,11 | 3157172,51 |
| 301 | 5766531,02 | 3157188,32 |
| 302 | 5766542,44 | 3157209,39 |
| 303 | 5766547,71 | 3157228,20 |
| 304 | 5766550,57 | 3157252,34 |
| 305 | 5766015,66 | 3156167,94 |
| 306 | 5766018,45 | 3156187,23 |
| 307 | 5766017,61 | 3156191,49 |
| 308 | 5766014,95 | 3156194,74 |
| 309 | 5766010,92 | 3156196,65 |

Том 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории для линейного объекта

2.1 Обоснование положений по размещению линейного объекта.

Объект капитального строительства: автомобильная дорога Колпны-Спасское-Спасское Второе расположен на территории Белоколодезьское сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Автодорога предназначается, для связи н.п. Белый Колодезь Первый – н.п. Спасское Второе, так же для обслуживания сельскохозяйственного производства с его современной техникой и транспортными средствами, а так же для использования жителями близлежащих населенных пунктов.

Начальный пункт расположен в н.п. Белый Колодезь Первый, конечный пункт –  в н.п. Спасское Второе.

Строительство автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области  улучшить условия жизнедеятельности и проживания для всех категорий граждан сельского поселения.

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

## 2.2 Обоснование параметров линейного объекта.

Назначение автомобильной дороги определено согласно Федерального Закона №257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» как объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог

Начало проектируемого участка по согласованию с Заказчиком ПК 0+00 принято на км 0+683 автодороги «а/д «Колпны-Спасское-Спасское Второе» на кромке асфальтобетонного покрытия, возле съезда в н.п. Ворошилово.

Конец трассы принят на ПК 21+45 в н.п. Спасское Второе напротив угла продуктового магазина.

Учитывая малую протяженность проектируемого участка, а также наличие стесненных условий (в виде сельхозугодий и существующей застройки, наличие инженерных коммуникаций) и государственного биологического заказника «Колпнянский», по утвержденной схеме территориального планирования проложить конкурентоспособный вариант трассы довольно проблематично. В связи с чем трассирование осуществлялось в увязке со сложившимся использованием прилегающей территории (наличие пахотных угодий и линии электропередач высокого напряжения), застройкой д. Спасское Второе, наличием существующих подземных коммуникаций (газопровод низкого давления, водопровод) и надземными коммуникациями (ВЛ-0,4кВ, ВЛ 10 кВ и ВЛ-35 кВ), питающими инфраструктуру села.

Район проложения трассы с точки зрения рельефа местности относится к I категории сложности проектирования.

Ось проектируемой дороги на большем своем протяжении проходит по направлению существующей грунтовой дороги, находящейся на балансе Колпнянского района, частично в невысокой насыпи (0,3м-0,5м), частично в нулевых отметках.

На данном участке дороги в весеннюю и осеннюю распутицы, а также в дождливую погоду летом, движение автотранспорта затруднено. Проезд возможен только в благоприятный период года.

Трасса проектируемой автодороги имеет 4 угла поворота, минимальный радиус в плане на участке строительства автодороги вне населенного пункта принят равным 300 м с переходными кривыми по 90 м в вершине угла №2.

Согласно целевой программы на проектирование “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года” трасса проектируемой автодороги должна быть доведена до первого социально-значимого объекта в населенном пункте.

Согласно п. 11.1 и 11.4 СП 42.13330-2011, в проектной документации произведено взаимоувязывание проектируемой дороги с существующей улично-дорожной сетью населенного пункта за счет устройства двух перекрёстков:

на ПК 17+39 с устройством съезда сельскохозяйственной ферме;

на ПК 19+27 с устройством съезда на Спасское Первое.

Устройство перекрестков позволяет связать проектируемую дорогу по кратчайшему направлению с социально значимым объектом, обеспечив тем самым круглогодичную и бесперебойную связь н.п. Спасское Второе и Спасское Первое с посёлком Белый Колодезь и создав выход хозяйств на автодорожную сеть области. Кроме того, за счет создания хозяйственной связи по направлению сельскохозяйственная ферма Спасское Второе, Спасское Первое будут созданы предпосылки для развития экономики села.

Для обеспечения безопасности движение и ориентации в пути на трудных участках в пределах устраиваемых перекрёстков предусмотрено обустройство дорожными знаками согласно ГОСТ 52289-2004.

Конструкция земляного полотна в поперечном профиле принята в соответствии с категорией дороги – IV, природными условиями III дорожно-климатической зоны 2 - подзоны, , 1 типом местности по характеру и степени увлажнения (поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды не влияют на увлажнение).

Поперечные профили земляного полотна запроектированы в соответствии с требованиями СП 34.13330-2012, применительно к типовым решениям ТП 503-0-48,87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования», ТП 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам».

В проектной документации приняты следующие типовые поперечные профили земляного полотна:

- тип 1 –земляное полотно до 2-х м с заложением откоса 1:3;

- тип 2 – земляное полотно до 2-х м с заложением откосов 1:3 с кюветами с левой и справой стороны;

- тип 3 - земляное полотно свыше 2-х м и у труб с заложением откоса 1:1,5 с кюветом слевой стороны;

- тип 4 - земляное полотно до 2-х м с заложением откоса 1:1,5 (по населенному пункту);

- тип 5 –земляное полотно до 2-х м с заложением откоса 1,5 м с кюветами с левой и справой стороны.

- тип 6 – земляное полотно земляное полотно до 2-х м с заложением откоса 1:1,5 (по населенному пункту)и с тротуаром справой стороны;

Ширина земляного полотна на всем протяжении дороги в проекте принята 10,0 м.

Для предохранения земляного полотна от размыва и обеспечения устойчивости земляного полотна проектной документацией предусматривается устройство кюветов с укреплением засевом трав, щебневанием дна, сборными бетонными плитами разм. 1,05×0,69×0,08 м, монолитным бетоном. При уклонах кюветов свыше 50‰ проектной документацией предусматривается устройство быстротоков из телескопических лотков Б-7. Общая длина кюветов составляет 1 486 м.

Для предохранения земляного полотна от размывов проектной документацией предусматривается укрепление откосов и неукрепленной части обочин засевом семенами многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 10 см.

Ширина проезжей части принята 6,0 м, укрепление обочин щебнем М-600 толщ.0,12 м предусмотрено по 1,5 м с каждой стороны дороги. Неукрепленная часть обочины шириной 0,5 м засевается травами по слою плодородного грунта толщ. 0,10 м.

Отвод воды с проезжей части осуществляться по поперечным уклонам.

Для организации отвода воды от земляного полотна проектом предусматривается устройство водоотводных канав и кюветов.

В соответствии с ТП 503-09-7.84 «Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети Союза ССР» укрепление канав выполнено засевом трав по плодородному слою, при уклоне канавы и кювета до 20‰,

При уклоне лотка 20-30‰, предусматривается щебневание дна кювета.

При уклоне лотка 30-50‰, предусматривается укрепление монолитным бетоном.

При уклоне лотка 50‰ и более проектом предусмотрено устройство сборных быстротоков из телескопических лотков.

Параметры быстротоков приняты в соответствии с ТП 503-09-7.84.

Таким образом, водоотвод от земляного полотна решен системой канав и кюветов, общим уклоном местности и перепуском воды через водопропускные трубы.

Для обеспечения перепуска воды в пониженные места проектной документацией предусматривается устройство водопропускных труб:

на ПК 12+69 отверстием 1,0 м, длиной согласно типовой серии ТП 3.501.1-144.

на ПК 13+30 отверстием 1,5 м, длиной типовой серии с повышенным входным и выходным звеном согласно ТП 3.501.1

Для обеспечения водоотвода в пределах населённого пункта проектной документацией предусматривается устройство открытых водопропускных лотков тип Л2 согласно решений типовой серии ТП 3.503.1-66

Проектной документацией предусмотрено укреплений входного и выходного русла и откос в насыпи согласно данного типового проекта 501-0-46 «Укрепления русел и откосов насыпей у водопропускных труб». монолитным бетоном с устройством в конце скрепления выходного русла рисбермы с каменной наброской из рваного камня.

Для обеспечения сложившихся связей населенного пункта Спасское Второе предусматриваются основные примыкания к автодороге ««а/д «Колпны-Спасское-Спасское Второе» в Колпнянском районе Орловской области. Съезды запроектированы согласно требований СП 34.13330-2012 и ВСН 25-86. согласно п.6.4 СП 34.13330-2012, ТП 503-0-51.89 «пересечения и примыкания автодорог в одном уровне» и дополнения к заданию на проектирование.

Проектной документацией предусматривается устройство примыканий на ПК0+011(вправо на Ворошилово), ПК 13+48(влево в улицу), ПК 17+40 (влево в поле), ПК 19+28 (влево в Спасское Первое) и одного пересечения на ПК 12+55(пересечение в улицу)

Примыкания и пересечение выполнены в одном уровне.

Все примыкания и пересечения оборудуются необходимыми дорожными знаками и разметкой.

Для обеспечения водоотвода проектной документацией предусматривается устройство железобетонного лотка Л2 на примыкании 12+54 влево согласно ТП 3.503.1-66

На ПК 13+49 на примыкании влево проектной документацией предусматривается устройство железобетонной трубы отверстием 1,0 м согласно ТП 3.501.1-144.

Детальное описание объемов и видов работ по пересечениям и примыканиям отражены в ведомости объемов работ на устройство съездов.

Для организации безопасного движения, информации водителей и ориентации в пути предусмотрено устройство разметки проезжей части и обустройство дороги дорожными знаками в соответствии с ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения». Конструкция дорожных знаков принята по ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные». Конструкция опор для установки дорожных знаков принята по типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков». Общее количество дорожных знаков на участке строительства составляет 32 шт.

Барьерное металлическое ограждение запроектировано в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и по техническим условиям № 5216-001-05765820-2007«Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические», ОАО КТЦ «Металлоконструкция». Удерживающая способность металлического барьерного ограждения принята равной У2 – 130 кДж. Рабочий участок ограждения принят со стойкой из швеллера №12 с шагом стойки 2,0 м

Барьерное металлическое ограждение одностороннее устанавливается на обочине справа с ПК 12+68 по ПК 13+66 справой и с левой стороны общем протяжением 196 м.

Для обеспечения удобства движения пешеходов проектной документацией предусматривается устройство тротуара шириной 1,0 м с правой стороны от дороги общим протяжением.

Конструкция пешеходного тротуара:

- горячий плотный асфальтобетон II марки, типа Г – толщ.  0,04 м,

- щебень М-600 фр. 20-40 мм - толщ.0,1 м,

- песок мелкий - толщ.0,12 м.

Проектом предусматривается устройство пешеходного тротуара справой стороны дороги с ПК 19+00 по ПК 21+45

Установка сигнальных столбиков предусмотрена на кривых малого радиуса

С целью приведения к нормативным требованиям СП52.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 23-05-95), СП 34.13330.2012 и СН 541-82, предусматривается устройство опор наружного освещения с ПК 18+94 по ПК 21+45

Проектируемая автодорога пересекает существующий газопровод среднего давления из  труб ПЭ 80 диаметром от 63 мм. Глубина заложения газопровода от 1,2 м.

Для предохранения существующего газопровода от возможных механических повреждений проектной документацией предусматривается укладка стального защитного футляра на газопровод среднего давления на ПК 17+58. Длина защитного футляра составляет 16 м.

Работы по установке футляров должны выполняться специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03.

До начала работ по установке футляров необходимо:

- вызвать представителя ОАО «Газпром газораспределение Орел» филиал в г. Колпны, на место производства работ для уточнения месторасположения газопровода;

- отметить контуры намечаемых к разработке котлованов. Работы при вскрытии газопровода производить без применения ударных инструментов;

- подготовить машины, механизмы, материалы, оборудование, инвентарь и защитные средства;

- обеспечить строительные площадки противопожарным водоснабжением, инвентарем, водой, электроэнергией.

После окончания выполнения работ по установке футляров, монтажная организация обязана произвести восстановление нарушенных земель в придорожной зоне и обозначить места перехода газопровода через дорогу путем установки опознавательных столбов с табличками-указателями (сер. 5.905-25.05). Опознавательные столбы устанавливаются на расстоянии 1,0 м от оси газопровода, справа по ходу газа. На опознавательных знаках указываются данные о диаметре, давлении, материале труб, расстоянии от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно – диспетчерской службы.

## 2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий использования территории и перечнем мероприятий необходимых для реализации предполагаемых проектных предложений.

Начало проектируемого участка по согласованию с Заказчиком ПК 0+00 принято на км 0+683 автодороги «а/д «Колпны-Спасское-Спасское Второе» на кромке асфальтобетонного покрытия, возле съезда в н.п. Ворошилово.

Конец трассы принят на ПК 21+45 в н.п. Спасское Второе напротив угла продуктового магазина.

Учитывая малую протяженность проектируемого участка, а также наличие стесненных условий (в виде сельхозугодий и существующей застройки, наличие инженерных коммуникаций) и государственного биологического заказника «Колпнянский», по утвержденной схеме территориального планирования проложить конкурентоспособный вариант трассы довольно проблематично. В связи с чем трассирование осуществлялось в увязке со сложившимся использованием прилегающей территории (наличие пахотных угодий и линии электропередач высокого напряжения), застройкой д. Спасское Второе, наличием существующих подземных коммуникаций (газопровод низкого давления, водопровод) и надземными коммуникациями (ВЛ-0,4кВ, ВЛ 10 кВ и ВЛ-35 кВ), питающими инфраструктуру села.

Район проложения трассы с точки зрения рельефа местности относится к I категории сложности проектирования.

Ось проектируемой дороги на большем своем протяжении проходит по направлению существующей грунтовой дороги, находящейся на балансе Колпнянского района, частично в невысокой насыпи (0,3м-0,5м), частично в нулевых отметках.

На данном участке дороги в весеннюю и осеннюю распутицы, а также в дождливую погоду летом, движение автотранспорта затруднено. Проезд возможен только в благоприятный период года.

Трасса проектируемой автодороги имеет 4 угла поворота, минимальный радиус в плане на участке строительства автодороги вне населенного пункта принят равным 300 м с переходными кривыми по 90 м в вершине угла №2.

Согласно целевой программы на проектирование “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года” трасса проектируемой автодороги должна быть доведена до первого социально-значимого объекта в населенном пункте.

Согласно письма №892 от 27 марта 2015 КУ ОО «Орелгосзаказчик», трасса проектируемой автодороги должна обеспечить подъезд к магазину. В связи с чем с ПК 12+20, согласно Дополнения к заданию на проектирование, трасса проектируемой дороги проходит в пределах населенного пункта. Согласно п 4.10 СП 34.13330-2012 проектирование автодороги в этом случае необходимо осуществлять с учетом норм СП 42.13330-2012, поэтому с ПК 12+20 по ПК 21+45 трасса проектируемой автодороги проходит по существующей улице н.п. Спасское Второе, которая, согласно письма администрации Белоколодезьского сельского поселения № 123 от 02.11.2015, не имеет названия, а по своему хозяйственному назначению соответствует категории «улица в жилой застройке основная», так как обеспечивает связь внутри жилых территории по направлениям с интенсивным движением.

В соответствии со своим хозяйственным назначением проектируемый участок улично-дорожной сети обеспечивает выход н.п. Спасское Второе и н.п. Спасское Первое на автодорожную сеть района, а также обеспечивает внутриквартальную связь внутри н.п. Спасское Второе.

С учетом вышесказанного и согласно п. 11.1 и 11.4 СП 42.13330-2011, в проектной документации произведено взаимоувязывание проектируемой дороги с существующей улично-дорожной сетью населенного пункта за счет устройства двух перекрёстков:

на ПК 17+39 с устройством съезда сельскохозяйственной ферме;

на ПК 19+27 с устройством съезда на Спасское Первое.

Устройство перекрестков позволяет связать проектируемую дорогу по кратчайшему направлению с социально значимым объектом, обеспечив тем самым круглогодичную и бесперебойную связь н.п. Спасское Второе и Спасское Первое с посёлком Белый Колодезь и создав выход хозяйств на автодорожную сеть области. Кроме того, за счет создания хозяйственной связи по направлению сельскохозяйственная ферма Спасское Второе, Спасское Первое будут созданы предпосылки для развития экономики села.

Следует отметить, что проложенние трассы с нормативными радиусами (вместо устройства перекрёстка) повлекло бы снос дорогостоящих капитальных строений (жилая застройка) и переустройство коммуникаций (ЛЭП, связь, газопровод), что привело бы к дополнительным затратам при проведении строительно-монтажных работ.

Для обеспечения безопасности движение и ориентации в пути на трудных участках в пределах устраиваемых перекрёстков предусмотрено обустройство дорожными знаками согласно ГОСТ 52289-2004.

Таким образом размещение линейного объекта на территории строительства автодороги не требует установление зон с особыми условиями использования территории и на размещение данного объекта такие зоны влияния не оказывают. Для снижения негативного воздействия автомобильной дороги на водные объекты предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение и улучшение гидрологического режима поверхностного стока, режима водоохранных зон, снижение загрязнения водоемов загрязняющими веществами в составе сточных вод с проектируемого объекта. Для обеспечения водоотвода по основной дороге (без примыканий) предусматривается искусственные сооружения, которые перепускают сток с пониженных мест и из логов через земляное полотно дороги. Количество и отверстия искусственных сооружений назначены из условий обеспечения пропуска расчетного расхода в безнапорном режиме, и скорости на выходе, не создающей размывов укреплений и грунтов. Сбор стока вдоль дороги и направление его через трубы осуществляется посредством системы дорожного водоотвода состоящего из канав и кюветов

На основании письма управления экологической безопасности и природопользования Орловской области №УЭ-1660 от 17.08.2015г. в районе строительства автомобильной дороги «Колпны-Спасское-Спасское Второе» в Колпнянском районе Орловской области располагается Государственный природный биологический заказник «Колпнянский» является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса Колпнянского района и Орловской области. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания, сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных комплексов. В соответствии с положением о Государственном природном биологическом заказнике «Колпнянский» на территории Заказника запрещается:

промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;

сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;

заготовка живицы;

проведение взрывных работ;

заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);

сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

выжигание растительности;

сельхозпалы;

хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;

применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);

проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов);

уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов).

Следует отметить что проектируемая дорога проходит по существующей грунтовой дороге, которая в данный момент числится на балансе администрация Колпнянского района, в связи с чем мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий не требуется. Охрана окружающей среды в зоне размещения площадки под реконструкцию должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбросом бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе реконструкции, собираются в закрытые металлические контейнеры и выводятся на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременное удаления отходов с территории проведения реконструкции, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер, и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. По окончании ремонтных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

## 2.4  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Чрезвычайная ситуация (ЧС)  - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы. Стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде. Значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс  мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально  возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации «Технический

регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  от 22.07.2008  №123-ФЗ  и  сформировавшейся  нормативно-правовой  базой  в  этой  области,  в  частности,  ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная  безопасность.  Общие  требования»,  пожарная  безопасность  объекта обеспечивается  системами  предотвращения  пожара  и  противопожарной  защиты,  в  том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные  системы  направлены  на  предотвращение  воздействия  на  людей  опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Размещение автозаправочной станции (АЗС) проектом не предусмотрено.

Согласно  СП 31.13330-2010*  для  автомобильных  дорог  наружное  противопожарное  водоснабжение не требуется.

Проектируемый  участок  автомобильной  дороги  по  категории  ГО  относится  к  не категорированному  объекту.  Отнесение  объекта  к  категории  по  ГО  определено  исходными  данными,  выданными  для  разработки  раздела «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций («ИТМ ГОЧС»).

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от 3  октября 1998г. №1149 «О  порядке  отнесения  территорий  к  группам  по  гражданской  обороне»  проектируемый объект располагается на территории, отнесенной к загородной зоне.

Автомобильная  дорога  располагается  на  территории,  не  отнесенной  к  группам  по  гражданской обороне.

## 2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений в документы территориального планирования и Правил землепользования и застройки.

Основной задачей проекта является обоснование строительства автодороги на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Проект планировки территории необходимо учитывать при разработке Правил землепользования и застройки  и Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500 и с учетом данных государственного кадастра недвижимости.

На основании разработанной документации территориального планирования после утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности документации по планировке территории линейного объекта предлагается установить красные линии на территории строительства автодороги «Колпны-Спасское-Спасское Второе» и внести изменения в действующую документацию.

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки – отсутствуют.

Графический материал к обоснованию проекта планировки территории.

Том 3 .

Проект межевания территории.

Графический материал к

Проекту межевания территории.

## 3.1 Общие положения

## 3.1.1 Введение

Проект межевания территории на объекте: «Строительство автомобильной дороги  «Колпны – Спасское – Спасское Второе» в Колпнянском районе Орловской области»  был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ) 22.12.2004;

- Правила землепользования и застройки Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области;

- Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области, выполненного ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» Воронеж 2011г.;

- Нормативных правовых актов органа местного самоуправления;

- Сведений кадастровых планов территории, полученных из государственного кадастра и картографии по Орловской области;

- Технических условий.

Картографический материал выполнен в системе плоских прямоугольных координат в картографической проекции Гаусса-Крюгера СК-63.

Основание для проведения работ – контракт №65-ТП от 06.07.2015г., техническое задание на разработку проекта планировки с проектом межевания.

## 3.1.2 Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление полосы отвода автомобильной дороги «Колпны – Спасское – Спасское Второе».

3. Обеспечения устойчивости развития данной территории.

4. Определение количества земельных участков, подлежащих изъятию в целях размещения линейного объекта, попадающих в зону строительства.

5. Определение зон с особыми условиями использования территории, границ территории объектов культурного наследия.

6. Обоснования и законодательного оформления границ территории общего пользования.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

Проект планировки с проектом межевания соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

## 3.1.3 Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– нормативные правовые акты органа местного самоуправления;

– генеральный план Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре;

– проектные решения по установлению красных линий.

## 3.1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – СК-63. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## 3.1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## 3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается строительство:

-автомобильной дороги «Колпны – Спасское – Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области». В административном отношении участок изысканий находится в Белоколодезьском сельского поселения, Колпнянского района, Орловской области.

Строительство автомобильной дороги планируется осуществить в границах Белоколодезьского сельского поселения, Колпнянского района, Орловской области, в кадастровых кварталах 57:23:0080102, 57:23:1560101 и 57:23:1400101, на землях государственной собственности, которая не разграничена.

## 3.1.7 Сервитуты и иные обременения

На проектируемом участке расположены зоны с особыми условиями использования территории:

- Существующие линии электропередач.

Таблица №12 Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта (индивидуальное обозначение) | Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлены особые условия использования территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередач 57.23.2.14 57.23.2.165 57.23.2.179 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

# 3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается формирование земельного участка под объект: «Строительство автомобильной дороги Колпны – Спасское – Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской област».  В данном проекте сформирован земельный участок полосы отвода автомобильной дороги в границах д. Белый Колодезь Первый Белоколодезьского с/п, д. Спасское Второе Белоколодезьского с/п и Белоколодезьского с/п Колпнянского района, Орловской области.

Данным проектом предусматривается строительство:

- полосы отвода автомобильной дороги протяженностью 2145 метров, общей площадью 52734 кв.м. в том числе:

1. в границах д. Белый Колодезь Первый Белоколодезьского с/п площадью 960 кв.м.;

2. в границах д. Спасское Второе Белоколодезьского с/п площадью 22311 кв.м.;

3. в границах Белоколодезьского с/п (на территории сельскохозяйственных земель) площадью 29463 кв.м.

## 3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков:

| Номер земельного участка | Площадь, м | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 52734 | 2145 |

Ширина полосы отвода автомобильной дороги составляет 19-25 м.

## 3.2.2 Формирование красных линий

Проектируемая полоса отвода автомобильной дороги имеет постоянную ширину с учетом интересов владельцев смежных земельных участков. Установлены красные линии на рассматриваемой территории. Настоящий проект межевания разработан для территории в границах красных линий и учитывает особенности территорий для расширения дорожного полотна и переустройства.  Красные линии установлены, каталог координат имеется в проекте планировки (л.31-36).

## 3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка

В результате проектирования полосы отвода строящейся автомобильной дороги образовались земельные участки:

- :ЗУ1 площадью 960 кв.м. в границах д. Белый Колодезь Первый (на землях  населенных пунктов);

- :ЗУ2(1) площадью 14533 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (на землях сельскохозяйственного назначения (с последуем переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ2(2) площадью 915 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (на землях сельскохозяйственного назначения (с последуем переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ2(3) площадью 129 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (на землях сельскохозяйственного назначения (с последуем переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ2(4) площадью 15 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (на землях сельскохозяйственного назначения (с последуем переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ3(1) площадью 20695 кв.м. в границах д. Спасское Второе (на землях  населенных пунктов);

- :ЗУ3(2) площадью 95 кв.м. в границах д. Спасское Второе (на землях  населенных пунктов);

- :ЗУ3(3) площадью 11 кв.м. в границах д. Спасское Второе (на землях  населенных пунктов);

- 57:23:0000000:77:ЗУ1 площадью 12836 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (на землях сельскохозяйственного назначения (с последуем переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- 57:23:0000000:77:ЗУ2 площадью 286 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (на землях сельскохозяйственного назначения (с последуем переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- 57:23:1560101:88:ЗУ1 площадью 547 кв.м. в границах д. Спасское Второе (на землях  населенных пунктов);

- 57:23:1560101:44:ЗУ1 площадью 963 кв.м. в границах д. Спасское Второе (на землях  населенных пунктов);

- 57:23:0080102:10:ЗУ1 площадью 749 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (на землях сельскохозяйственного назначения (с последуем переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

Таблица №  12.   Координаты поворотных точек полосы отвода дороги

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| :ЗУ1 |
| 1 | 5766022,90 | 3156216,41 |
| 2 | 5766020,14 | 3156217,58 |
| 3 | 5766011,85 | 3156198,01 |
| 4 | 5766014,62 | 3156196,84 |
| 5 | 5766021,00 | 3156186,18 |
| 6 | 5766018,89 | 3156171,68 |
| 7 | 5766019,03 | 3156171,62 |
| 8 | 5766019,24 | 3156171,46 |
| 9 | 5766019,42 | 3156171,26 |
| 10 | 5766019,56 | 3156171,03 |
| 11 | 5766019,64 | 3156170,78 |
| 12 | 5766019,67 | 3156170,51 |
| 13 | 5766019,64 | 3156170,25 |
| 14 | 5766019,56 | 3156169,99 |
| 15 | 5766019,42 | 3156169,76 |
| 16 | 5766019,24 | 3156169,56 |
| 17 | 5766019,03 | 3156169,40 |
| 18 | 5766018,78 | 3156169,29 |
| 19 | 5766018,54 | 3156169,24 |
| 20 | 5766018,28 | 3156167,49 |
| 21 | 5766034,73 | 3156163,54 |
| 22 | 5766042,46 | 3156187,22 |
| 23 | 5766044,41 | 3156194,14 |
| 24 | 5766026,91 | 3156205,82 |
| 25 | 5766027,93 | 3156218,97 |
| 26 | 5766022,90 | 3156216,41 |
| :ЗУ2(1) |
| 23 | 5766044,41 | 3156194,14 |
| 26 | 5766047,90 | 3156206,49 |
| 27 | 5766053,11 | 3156225,80 |
| 28 | 5766058,50 | 3156245,07 |
| 29 | 5766063,66 | 3156264,41 |
| 30 | 5766068,77 | 3156283,74 |
| 31 | 5766073,99 | 3156303,05 |
| 32 | 5766079,15 | 3156322,38 |
| 33 | 5766084,27 | 3156341,72 |
| 34 | 5766089,34 | 3156361,08 |
| 35 | 5766094,27 | 3156380,48 |
| 36 | 5766099,14 | 3156399,84 |
| 37 | 5766104,62 | 3156419,03 |
| 38 | 5766109,99 | 3156438,31 |
| 39 | 5766110,65 | 3156440,67 |
| 40 | 5766115,65 | 3156457,52 |
| 41 | 5766121,31 | 3156476,88 |
| 42 | 5766126,09 | 3156496,48 |
| 43 | 5766126,75 | 3156499,39 |
| 44 | 5766130,52 | 3156516,01 |
| 45 | 5766135,07 | 3156535,47 |
| 46 | 5766139,73 | 3156554,91 |
| 47 | 5766144,45 | 3156574,36 |
| 48 | 5766148,93 | 3156593,88 |
| 49 | 5766148,96 | 3156594,00 |
| 50 | 5766151,15 | 3156603,76 |
| 51 | 5766152,21 | 3156608,52 |
| 52 | 5766153,30 | 3156613,39 |
| 53 | 5766154,37 | 3156618,18 |
| 54 | 5766155,65 | 3156622,91 |
| 55 | 5766156,99 | 3156627,67 |
| 56 | 5766158,35 | 3156632,42 |
| 57 | 5766159,73 | 3156637,16 |
| 58 | 5766161,13 | 3156641,88 |
| 59 | 5766161,17 | 3156641,99 |
| 60 | 5766162,54 | 3156646,59 |
| 61 | 5766164,00 | 3156651,34 |
| 62 | 5766165,23 | 3156656,00 |
| 63 | 5766166,94 | 3156660,54 |
| 64 | 5766168,36 | 3156665,23 |
| 65 | 5766170,02 | 3156669,74 |
| 66 | 5766171,68 | 3156674,44 |
| 67 | 5766173,00 | 3156679,10 |
| 68 | 5766174,58 | 3156683,38 |
| 69 | 5766176,77 | 3156687,68 |
| 70 | 5766178,59 | 3156692,31 |
| 71 | 5766180,35 | 3156696,78 |
| 72 | 5766182,21 | 3156701,31 |
| 73 | 5766183,75 | 3156705,74 |
| 74 | 5766186,00 | 3156709,85 |
| 75 | 5766188,11 | 3156714,34 |
| 76 | 5766190,04 | 3156718,64 |
| 77 | 5766192,47 | 3156722,75 |
| 78 | 5766194,70 | 3156727,15 |
| 79 | 5766196,94 | 3156731,50 |
| 80 | 5766197,19 | 3156732,02 |
| 81 | 5766199,09 | 3156735,73 |
| 82 | 5766201,47 | 3156739,78 |
| 83 | 5766204,16 | 3156743,80 |
| 84 | 5766206,77 | 3156747,97 |
| 85 | 5766207,46 | 3156749,05 |
| 86 | 5766206,90 | 3156749,29 |
| 87 | 5766206,63 | 3156749,29 |
| 88 | 5766206,37 | 3156749,35 |
| 89 | 5766206,13 | 3156749,45 |
| 90 | 5766205,91 | 3156749,61 |
| 91 | 5766205,73 | 3156749,81 |
| 92 | 5766205,60 | 3156750,04 |
| 93 | 5766205,51 | 3156750,30 |
| 94 | 5766205,49 | 3156750,56 |
| 95 | 5766205,51 | 3156750,83 |
| 96 | 5766205,60 | 3156751,08 |
| 97 | 5766205,73 | 3156751,32 |
| 98 | 5766205,91 | 3156751,51 |
| 99 | 5766206,13 | 3156751,67 |
| 100 | 5766206,37 | 3156751,78 |
| 101 | 5766206,63 | 3156751,84 |
| 102 | 5766206,90 | 3156751,84 |
| 103 | 5766207,16 | 3156751,78 |
| 104 | 5766207,41 | 3156751,67 |
| 105 | 5766207,62 | 3156751,51 |
| 106 | 5766207,80 | 3156751,32 |
| 107 | 5766207,94 | 3156751,08 |
| 108 | 5766208,55 | 3156750,76 |
| 109 | 5766209,40 | 3156752,08 |
| 110 | 5766212,05 | 3156756,21 |
| 111 | 5766214,68 | 3156760,27 |
| 112 | 5766217,53 | 3156764,20 |
| 113 | 5766220,33 | 3156768,09 |
| 114 | 5766223,56 | 3156771,75 |
| 115 | 5766223,98 | 3156772,29 |
| 116 | 5766226,67 | 3156775,72 |
| 117 | 5766229,74 | 3156779,62 |
| 118 | 5766232,73 | 3156783,55 |
| 119 | 5766235,84 | 3156787,36 |
| 120 | 5766238,99 | 3156791,22 |
| 121 | 5766242,13 | 3156795,10 |
| 122 | 5766245,27 | 3156798,98 |
| 123 | 5766248,41 | 3156802,86 |
| 124 | 5766248,79 | 3156803,32 |
| 125 | 5766255,09 | 3156811,11 |
| 126 | 5766260,92 | 3156818,47 |
| 127 | 5766269,86 | 3156829,32 |
| 128 | 5766254,08 | 3156840,54 |
| 129 | 5766246,10 | 3156830,69 |
| 130 | 5766240,26 | 3156823,37 |
| 131 | 5766233,80 | 3156815,86 |
| 132 | 5766233,43 | 3156815,44 |
| 133 | 5766230,07 | 3156811,71 |
| 134 | 5766226,72 | 3156807,96 |
| 135 | 5766223,41 | 3156804,18 |
| 136 | 5766220,11 | 3156800,43 |
| 137 | 5766216,72 | 3156796,74 |
| 138 | 5766213,30 | 3156793,01 |
| 139 | 5766209,90 | 3156789,23 |
| 140 | 5766206,92 | 3156785,86 |
| 141 | 5766206,51 | 3156785,38 |
| 142 | 5766203,21 | 3156781,49 |
| 143 | 5766199,95 | 3156777,56 |
| 144 | 5766196,66 | 3156773,50 |
| 145 | 5766193,68 | 3156769,20 |
| 146 | 5766190,85 | 3156764,98 |
| 147 | 5766187,93 | 3156760,88 |
| 148 | 5766184,91 | 3156756,78 |
| 149 | 5766181,87 | 3156752,72 |
| 150 | 5766178,65 | 3156748,71 |
| 151 | 5766175,81 | 3156745,07 |
| 152 | 5766175,41 | 3156744,54 |
| 153 | 5766172,29 | 3156740,34 |
| 154 | 5766169,13 | 3156735,93 |
| 155 | 5766166,53 | 3156731,19 |
| 156 | 5766164,13 | 3156726,52 |
| 157 | 5766161,80 | 3156721,83 |
| 158 | 5766159,56 | 3156717,10 |
| 159 | 5766157,39 | 3156712,34 |
| 160 | 5766155,30 | 3156707,54 |
| 161 | 5766153,31 | 3156702,75 |
| 162 | 5766151,20 | 3156697,91 |
| 163 | 5766149,45 | 3156692,78 |
| 164 | 5766148,10 | 3156687,63 |
| 165 | 5766146,91 | 3156682,68 |
| 166 | 5766146,58 | 3156681,64 |
| 167 | 5766150,70 | 3156680,22 |
| 168 | 5766149,93 | 3156677,97 |
| 169 | 5766145,86 | 3156679,37 |
| 170 | 5766145,41 | 3156677,94 |
| 171 | 5766143,66 | 3156673,17 |
| 172 | 5766141,93 | 3156668,22 |
| 173 | 5766140,55 | 3156663,23 |
| 174 | 5766139,10 | 3156658,35 |
| 175 | 5766137,70 | 3156653,42 |
| 176 | 5766136,39 | 3156648,60 |
| 177 | 5766136,35 | 3156648,46 |
| 178 | 5766135,08 | 3156643,44 |
| 179 | 5766134,16 | 3156638,52 |
| 180 | 5766132,74 | 3156633,76 |
| 181 | 5766131,50 | 3156628,80 |
| 182 | 5766130,28 | 3156623,91 |
| 183 | 5766129,07 | 3156619,03 |
| 184 | 5766127,87 | 3156614,17 |
| 185 | 5766126,66 | 3156609,34 |
| 186 | 5766125,31 | 3156601,91 |
| 187 | 5766124,86 | 3156601,92 |
| 188 | 5766119,59 | 3156580,09 |
| 189 | 5766115,45 | 3156560,30 |
| 190 | 5766114,92 | 3156554,70 |
| 191 | 5766116,48 | 3156554,62 |
| 192 | 5766116,74 | 3156554,67 |
| 193 | 5766117,00 | 3156554,67 |
| 194 | 5766117,27 | 3156554,62 |
| 195 | 5766117,51 | 3156554,51 |
| 196 | 5766117,73 | 3156554,35 |
| 197 | 5766117,91 | 3156554,15 |
| 198 | 5766118,04 | 3156553,92 |
| 199 | 5766118,12 | 3156553,67 |
| 200 | 5766118,15 | 3156553,40 |
| 201 | 5766118,12 | 3156553,13 |
| 202 | 5766118,04 | 3156552,88 |
| 203 | 5766117,91 | 3156552,65 |
| 204 | 5766117,73 | 3156552,45 |
| 205 | 5766117,51 | 3156552,29 |
| 206 | 5766117,27 | 3156552,18 |
| 207 | 5766117,00 | 3156552,13 |
| 208 | 5766116,74 | 3156552,13 |
| 209 | 5766116,48 | 3156552,18 |
| 210 | 5766114,69 | 3156552,19 |
| 211 | 5766113,57 | 3156540,23 |
| 212 | 5766109,17 | 3156520,86 |
| 213 | 5766106,00 | 3156504,02 |
| 214 | 5766105,49 | 3156501,15 |
| 215 | 5766101,44 | 3156481,74 |
| 216 | 5766096,61 | 3156462,46 |
| 217 | 5766092,36 | 3156445,51 |
| 218 | 5766091,75 | 3156443,12 |
| 219 | 5766086,84 | 3156423,72 |
| 220 | 5766082,01 | 3156404,34 |
| 221 | 5766076,83 | 3156385,05 |
| 222 | 5766071,67 | 3156365,68 |
| 223 | 5766066,95 | 3156346,20 |
| 224 | 5766062,35 | 3156326,78 |
| 225 | 5766057,07 | 3156307,54 |
| 226 | 5766051,77 | 3156288,24 |
| 227 | 5766046,73 | 3156268,86 |
| 228 | 5766041,76 | 3156249,47 |
| 229 | 5766036,81 | 3156230,09 |
| 230 | 5766034,90 | 3156222,51 |
| 25 | 5766027,93 | 3156218,97 |
| 24 | 5766026,91 | 3156205,82 |
| 23 | 5766044,41 | 3156194,14 |
| :ЗУ2(2) |
| 231 | 5766565,36 | 3157180,31 |
| 232 | 5766557,34 | 3157184,63 |
| 233 | 5766585,01 | 3157215,54 |
| 234 | 5766574,68 | 3157223,36 |
| 235 | 5766565,77 | 3157212,84 |
| 236 | 5766571,40 | 3157208,62 |
| 237 | 5766552,97 | 3157182,61 |
| 238 | 5766454,53 | 3157045,78 |
| 239 | 5766455,39 | 3157046,87 |
| 240 | 5766468,59 | 3157061,90 |
| 241 | 5766481,06 | 3157077,65 |
| 242 | 5766493,41 | 3157093,41 |
| 243 | 5766498,75 | 3157100,27 |
| 244 | 5766498,67 | 3157100,41 |
| 245 | 5766498,59 | 3157100,66 |
| 246 | 5766498,56 | 3157100,93 |
| 247 | 5766498,59 | 3157101,19 |
| 248 | 5766498,67 | 3157101,45 |
| 249 | 5766498,81 | 3157101,68 |
| 250 | 5766498,99 | 3157101,88 |
| 251 | 5766499,20 | 3157102,04 |
| 252 | 5766499,45 | 3157102,15 |
| 253 | 5766499,71 | 3157102,20 |
| 254 | 5766499,98 | 3157102,20 |
| 255 | 5766500,22 | 3157102,15 |
| 256 | 5766500,76 | 3157102,85 |
| 257 | 5766556,65 | 3157180,54 |
| 258 | 5766562,27 | 3157176,82 |
| 231 | 5766565,36 | 3157180,31 |
| :ЗУ2(3) |
| 259 | 5766556,06 | 3157220,11 |
| 260 | 5766556,64 | 3157222,67 |
| 261 | 5766557,46 | 3157227,83 |
| 262 | 5766558,01 | 3157232,98 |
| 263 | 5766558,21 | 3157235,76 |
| 264 | 5766558,21 | 3157235,83 |
| 265 | 5766550,79 | 3157241,45 |
| 266 | 5766550,51 | 3157238,66 |
| 267 | 5766550,32 | 3157236,35 |
| 268 | 5766550,07 | 3157233,79 |
| 269 | 5766549,41 | 3157229,03 |
| 270 | 5766548,75 | 3157225,59 |
| 259 | 5766556,06 | 3157220,11 |
| :ЗУ2(4) |
| 271 | 5766925,95 | 3157658,76 |
| 272 | 5766924,84 | 3157660,03 |
| 273 | 5766923,26 | 3157661,76 |
| 274 | 5766920,32 | 3157659,65 |
| 275 | 5766922,94 | 3157656,59 |
| 271 | 5766925,95 | 3157658,76 |
| :ЗУ3(1) |
| 234 | 5766574,68 | 3157223,36 |
| 233 | 5766585,01 | 3157215,54 |
| 232 | 5766557,34 | 3157184,63 |
| 231 | 5766565,36 | 3157180,31 |
| 276 | 5766570,00 | 3157185,55 |
| 277 | 5766583,33 | 3157200,54 |
| 278 | 5766595,11 | 3157214,75 |
| 279 | 5766594,91 | 3157214,75 |
| 280 | 5766594,65 | 3157214,80 |
| 281 | 5766594,40 | 3157214,91 |
| 282 | 5766594,19 | 3157215,07 |
| 283 | 5766594,01 | 3157215,27 |
| 284 | 5766593,87 | 3157215,50 |
| 285 | 5766593,79 | 3157215,76 |
| 286 | 5766593,76 | 3157216,02 |
| 287 | 5766593,79 | 3157216,29 |
| 288 | 5766593,87 | 3157216,54 |
| 289 | 5766594,01 | 3157216,77 |
| 290 | 5766594,19 | 3157216,97 |
| 291 | 5766594,40 | 3157217,13 |
| 292 | 5766594,65 | 3157217,24 |
| 293 | 5766594,91 | 3157217,29 |
| 294 | 5766595,18 | 3157217,29 |
| 295 | 5766595,44 | 3157217,24 |
| 296 | 5766595,68 | 3157217,13 |
| 297 | 5766595,90 | 3157216,97 |
| 298 | 5766596,08 | 3157216,77 |
| 299 | 5766596,21 | 3157216,54 |
| 300 | 5766596,30 | 3157216,29 |
| 301 | 5766596,31 | 3157216,21 |
| 302 | 5766608,33 | 3157231,63 |
| 303 | 5766623,34 | 3157245,34 |
| 304 | 5766628,73 | 3157253,76 |
| 305 | 5766634,61 | 3157251,77 |
| 306 | 5766639,94 | 3157258,85 |
| 307 | 5766636,08 | 3157264,34 |
| 308 | 5766642,38 | 3157267,81 |
| 309 | 5766640,72 | 3157270,83 |
| 310 | 5766645,14 | 3157279,87 |
| 311 | 5766656,61 | 3157295,85 |
| 312 | 5766663,09 | 3157303,47 |
| 313 | 5766659,80 | 3157300,67 |
| 314 | 5766628,84 | 3157272,11 |
| 315 | 5766628,15 | 3157270,52 |
| 316 | 5766628,14 | 3157268,81 |
| 317 | 5766620,82 | 3157273,26 |
| 318 | 5766624,28 | 3157275,52 |
| 319 | 5766654,62 | 3157304,94 |
| 320 | 5766681,01 | 3157328,97 |
| 321 | 5766681,51 | 3157329,77 |
| 322 | 5766683,30 | 3157330,52 |
| 323 | 5766684,99 | 3157330,58 |
| 324 | 5766687,61 | 3157324,35 |
| 325 | 5766685,85 | 3157322,85 |
| 326 | 5766691,90 | 3157325,19 |
| 327 | 5766698,87 | 3157325,70 |
| 328 | 5766718,58 | 3157324,28 |
| 329 | 5766728,52 | 3157323,40 |
| 330 | 5766737,88 | 3157327,07 |
| 331 | 5766738,61 | 3157335,44 |
| 332 | 5766729,97 | 3157339,21 |
| 333 | 5766720,04 | 3157340,30 |
| 334 | 5766706,19 | 3157341,87 |
| 335 | 5766704,45 | 3157344,80 |
| 336 | 5766709,63 | 3157356,22 |
| 337 | 5766718,09 | 3157366,50 |
| 338 | 5766718,07 | 3157366,74 |
| 339 | 5766718,09 | 3157367,00 |
| 340 | 5766718,18 | 3157367,26 |
| 341 | 5766718,31 | 3157367,49 |
| 342 | 5766718,49 | 3157367,69 |
| 343 | 5766718,71 | 3157367,85 |
| 344 | 5766718,95 | 3157367,96 |
| 345 | 5766719,21 | 3157368,01 |
| 346 | 5766719,33 | 3157368,01 |
| 347 | 5766722,01 | 3157371,27 |
| 348 | 5766735,88 | 3157385,71 |
| 349 | 5766749,08 | 3157400,93 |
| 350 | 5766761,45 | 3157416,70 |
| 351 | 5766774,21 | 3157432,05 |
| 352 | 5766786,93 | 3157447,48 |
| 353 | 5766799,77 | 3157462,81 |
| 354 | 5766803,90 | 3157467,78 |
| 355 | 5766803,84 | 3157467,97 |
| 356 | 5766803,81 | 3157468,24 |
| 357 | 5766803,84 | 3157468,51 |
| 358 | 5766803,92 | 3157468,76 |
| 359 | 5766804,05 | 3157468,99 |
| 360 | 5766804,23 | 3157469,19 |
| 361 | 5766804,45 | 3157469,35 |
| 362 | 5766804,69 | 3157469,46 |
| 363 | 5766804,96 | 3157469,51 |
| 364 | 5766805,22 | 3157469,51 |
| 365 | 5766805,33 | 3157469,49 |
| 366 | 5766812,57 | 3157478,19 |
| 367 | 5766825,27 | 3157493,64 |
| 368 | 5766838,13 | 3157509,06 |
| 369 | 5766851,77 | 3157527,52 |
| 370 | 5766850,91 | 3157528,23 |
| 371 | 5766861,86 | 3157541,27 |
| 372 | 5766874,38 | 3157556,90 |
| 373 | 5766886,99 | 3157572,36 |
| 374 | 5766931,82 | 3157624,62 |
| 375 | 5766934,62 | 3157624,69 |
| 376 | 5766962,39 | 3157595,06 |
| 377 | 5766970,23 | 3157590,08 |
| 378 | 5766972,47 | 3157592,14 |
| 379 | 5766922,07 | 3157655,96 |
| 380 | 5766919,48 | 3157659,04 |
| 381 | 5766885,07 | 3157700,46 |
| 382 | 5766887,84 | 3157702,93 |
| 383 | 5766885,73 | 3157705,45 |
| 384 | 5766872,49 | 3157720,54 |
| 385 | 5766858,99 | 3157735,22 |
| 386 | 5766846,42 | 3157750,79 |
| 387 | 5766832,91 | 3157765,51 |
| 388 | 5766820,66 | 3157781,24 |
| 389 | 5766816,66 | 3157786,20 |
| 390 | 5766782,26 | 3157827,18 |
| 391 | 5766775,62 | 3157833,28 |
| 392 | 5766767,14 | 3157827,09 |
| 393 | 5766770,99 | 3157818,86 |
| 394 | 5766794,94 | 3157782,84 |
| 395 | 5766794,88 | 3157782,40 |
| 396 | 5766791,61 | 3157779,31 |
| 397 | 5766777,04 | 3157765,80 |
| 398 | 5766761,21 | 3157753,32 |
| 399 | 5766747,62 | 3157738,39 |
| 400 | 5766732,68 | 3157725,32 |
| 401 | 5766717,82 | 3157711,92 |
| 402 | 5766702,80 | 3157698,68 |
| 403 | 5766688,13 | 3157685,01 |
| 404 | 5766673,55 | 3157671,36 |
| 405 | 5766658,67 | 3157658,05 |
| 406 | 5766643,70 | 3157644,77 |
| 407 | 5766639,58 | 3157641,03 |
| 408 | 5766635,22 | 3157632,43 |
| 409 | 5766641,99 | 3157624,86 |
| 410 | 5766651,26 | 3157627,99 |
| 411 | 5766655,40 | 3157631,69 |
| 412 | 5766670,31 | 3157645,02 |
| 413 | 5766685,23 | 3157658,34 |
| 414 | 5766700,14 | 3157671,67 |
| 415 | 5766715,06 | 3157684,99 |
| 416 | 5766729,97 | 3157698,32 |
| 417 | 5766744,88 | 3157711,63 |
| 418 | 5766798,50 | 3157758,17 |
| 419 | 5766809,47 | 3157757,71 |
| 420 | 5766816,49 | 3157750,53 |
| 421 | 5766818,73 | 3157752,72 |
| 422 | 5766831,42 | 3157737,69 |
| 423 | 5766844,92 | 3157722,92 |
| 424 | 5766857,91 | 3157707,68 |
| 425 | 5766871,71 | 3157693,11 |
| 426 | 5766885,19 | 3157678,42 |
| 427 | 5766898,23 | 3157663,24 |
| 428 | 5766911,89 | 3157648,61 |
| 429 | 5766919,76 | 3157639,52 |
| 430 | 5766919,68 | 3157637,94 |
| 431 | 5766899,61 | 3157613,93 |
| 432 | 5766886,68 | 3157598,69 |
| 433 | 5766873,73 | 3157583,44 |
| 434 | 5766860,81 | 3157568,16 |
| 435 | 5766847,97 | 3157552,81 |
| 436 | 5766837,15 | 3157539,73 |
| 437 | 5766836,30 | 3157540,46 |
| 438 | 5766820,61 | 3157523,67 |
| 439 | 5766807,64 | 3157508,34 |
| 440 | 5766794,75 | 3157493,00 |
| 441 | 5766782,19 | 3157477,44 |
| 442 | 5766769,28 | 3157462,20 |
| 443 | 5766756,45 | 3157446,83 |
| 444 | 5766743,75 | 3157431,44 |
| 445 | 5766735,10 | 3157421,67 |
| 446 | 5766749,81 | 3157408,18 |
| 447 | 5766710,75 | 3157368,43 |
| 448 | 5766699,61 | 3157378,45 |
| 449 | 5766698,84 | 3157377,62 |
| 450 | 5766696,69 | 3157374,43 |
| 451 | 5766695,99 | 3157373,44 |
| 452 | 5766693,20 | 3157369,94 |
| 453 | 5766689,74 | 3157367,11 |
| 454 | 5766688,83 | 3157366,46 |
| 455 | 5766685,74 | 3157364,49 |
| 456 | 5766681,83 | 3157361,72 |
| 457 | 5766681,71 | 3157361,64 |
| 458 | 5766677,82 | 3157359,27 |
| 459 | 5766673,49 | 3157357,45 |
| 460 | 5766669,37 | 3157355,47 |
| 461 | 5766665,15 | 3157354,60 |
| 462 | 5766660,86 | 3157354,25 |
| 463 | 5766660,63 | 3157354,24 |
| 464 | 5766655,35 | 3157353,97 |
| 465 | 5766650,20 | 3157352,87 |
| 466 | 5766645,20 | 3157351,81 |
| 467 | 5766635,28 | 3157349,04 |
| 468 | 5766635,95 | 3157343,33 |
| 469 | 5766646,35 | 3157343,77 |
| 470 | 5766651,38 | 3157344,16 |
| 471 | 5766656,39 | 3157344,51 |
| 472 | 5766661,50 | 3157344,98 |
| 473 | 5766661,93 | 3157345,05 |
| 474 | 5766666,88 | 3157346,08 |
| 475 | 5766672,01 | 3157347,64 |
| 476 | 5766675,51 | 3157349,02 |
| 477 | 5766669,41 | 3157342,02 |
| 478 | 5766667,09 | 3157339,65 |
| 479 | 5766663,97 | 3157337,25 |
| 480 | 5766655,47 | 3157341,72 |
| 481 | 5766647,10 | 3157325,78 |
| 482 | 5766651,13 | 3157323,67 |
| 483 | 5766639,94 | 3157309,29 |
| 484 | 5766629,46 | 3157292,55 |
| 485 | 5766628,55 | 3157294,21 |
| 486 | 5766617,00 | 3157287,81 |
| 487 | 5766620,09 | 3157282,19 |
| 488 | 5766619,43 | 3157280,81 |
| 489 | 5766613,75 | 3157278,36 |
| 490 | 5766608,13 | 3157281,56 |
| 491 | 5766607,68 | 3157281,79 |
| 492 | 5766601,97 | 3157272,97 |
| 493 | 5766603,41 | 3157272,04 |
| 494 | 5766606,44 | 3157261,38 |
| 495 | 5766605,50 | 3157260,10 |
| 496 | 5766592,71 | 3157244,86 |
| 497 | 5766579,85 | 3157229,54 |
| 234 | 5766574,68 | 3157223,36 |
| :ЗУ3(2) |
| 264 | 5766558,21 | 3157235,83 |
| 498 | 5766558,34 | 3157238,11 |
| 499 | 5766558,56 | 3157243,18 |
| 500 | 5766558,65 | 3157251,51 |
| 501 | 5766552,22 | 3157251,96 |
| 502 | 5766551,74 | 3157248,76 |
| 503 | 5766551,02 | 3157243,73 |
| 265 | 5766550,79 | 3157241,45 |
| 264 | 5766558,21 | 3157235,83 |
| :ЗУ3(3) |
| 504 | 5766678,35 | 3157313,75 |
| 505 | 5766680,93 | 3157318,67 |
| 506 | 5766672,85 | 3157311,78 |
| 504 | 5766678,35 | 3157313,75 |

Согласно письма КУ ОО «Орелгосзаказчик» до проведения строительно-монтажных работ будут проведены работы по оформлению земельных участков, подлежащих изъятию для формирования полосы постоянного отвода в соответствии со ст. 78 ЗК РФ п.2.

После формирования постоянной полосы отвода рассматриваемые участки будут переведены в категорию:

- :ЗУ1 площадью 960 кв.м. в границах д. Белый Колодезь Первый - земли населенных пунктов (без перевода);

- :ЗУ2(1) площадью 14533 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- :ЗУ2(2) площадью 915 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- :ЗУ2(3) площадью 129 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- :ЗУ2(4) площадью 15 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- :ЗУ3(1) площадью 20695 кв.м. в границах д. Спасское Второе - земли населенных пунктов (без перевода);

- :ЗУ3(2) площадью 95 кв.м. в границах д. Спасское Второе - земли населенных пунктов (без перевода);

- :ЗУ3(3) площадью 11 кв.м. в границах д. Спасское Второе - земли населенных пунктов (без перевода);

- 57:23:0000000:77:ЗУ1 площадью 12836 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 57:23:0000000:77:ЗУ2 площадью 286 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 57:23:1560101:88:ЗУ1 площадью 547 кв.м. в границах д. Спасское Второе - земли населенных пунктов (без перевода);

- 57:23:1560101:44:ЗУ1 площадью 963 кв.м. в границах д. Спасское Второе - земли населенных пунктов (без перевода);

- 57:23:0080102:10:ЗУ1 площадью 749 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

## 3.2.4 Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие линейные объекты инженерных сетей.

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

Территория в границах проектирования расположена в трех (3) кадастровых кварталах, границы которого в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением.

В соответствии с исходными материалами, в границах полосы отвода автомобильной дороги имеются земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете, из которых сформированы образованные земельные участки путем раздела данных земельных участков и описаны в таблице ниже, а именно:

Из земельного участка 57:23:0000000:77 (разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства) образовался:

- :77:ЗУ1 площадью 12836 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли сельскохозяйственного назначения);

Из земельного участка 57:23:0000000:77 (разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства) образовался:

- :77:ЗУ2 площадью 286 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли сельскохозяйственного назначения);

Из земельного участка 57:23:1560101:88 (разрешенное использование: земельные участки гидротехнических и иных сооружений) образовался:

- :88:ЗУ1 площадью 547 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

Из земельного участка 57:23:1560101:44 (разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства) образовался:

- :44:ЗУ1 площадью 963 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

Из земельного участка 57:23:0080102:10 (разрешенное использование: для передачи в аренду КФХ «Поиск») образовался:

- :10:ЗУ1 площадью 749 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли сельскохозяйственного назначения)

Таблица №13 Перечень образованных земельных участков в границах полосы отвода автодороги

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка (категория земель) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН, кв.м | Разрешенное использование земельного участка | Вид права на земельный участок, из которого будет проводиться изъятие | Обозначение и площадь части земельного участка подлежащего изъятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57:23:0080102 |
| 1 | :61 (входит в состав единого землепользования 57:23:0000000:77 | Орловская обл, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, бывшее АОЗТ "Спасское" | 194600 | Для сельскохозяйственного производства | Долевая | :61:ЗУ1 12836,0 |
| 2 | :87 (входит в состав единого землепользования 57:23:0000000:77 | Орловская обл, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, бывшее АОЗТ "Спасское" | 192200 | Для сельскохозяйственного производства | Долевая | :87:ЗУ1 286,0 |
| 57:23:1560101 |
| 3 | :88 | Орловская область, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, д Спасское Второе | 560 | Земельные участки гидротехнических и иных сооружений | Сведения о правах отсутствует (временный характер) | :88:ЗУ1 547,0 |
| 4 | :44 | Орловская область, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, д Спасское Второе, д 14 | 6105 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Дмитрий Павлович Волощик | :44:ЗУ1 963,0 |
| 57:23:0080102 |
| 3 | :11 (входит в состав единого землепользования 57:23:0080102:10 | Орловская область, р-н Колпнянский, с/с Белоколодезьский, СПК "Спасское" | 3060000 | Для передачи в аренду КФХ "Поиск" | Долевая | :11:ЗУ1 749,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: 15381 |

Таблица 14  Каталоги координат земельных участков в полосе отвода автодороги

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 57:23:0080102:61ЗУ1 |
| 127 | 5766269,86 | 3156829,32 |
| 507 | 5766273,63 | 3156833,90 |
| 508 | 5766286,21 | 3156849,45 |
| 509 | 5766296,96 | 3156862,60 |
| 510 | 5766298,26 | 3156861,55 |
| 511 | 5766302,49 | 3156865,94 |
| 512 | 5766302,49 | 3156865,97 |
| 513 | 5766302,57 | 3156866,22 |
| 514 | 5766302,70 | 3156866,46 |
| 515 | 5766302,88 | 3156866,66 |
| 516 | 5766303,10 | 3156866,81 |
| 517 | 5766303,34 | 3156866,92 |
| 518 | 5766303,45 | 3156866,95 |
| 519 | 5766314,15 | 3156878,07 |
| 520 | 5766326,90 | 3156893,62 |
| 521 | 5766339,61 | 3156909,02 |
| 522 | 5766352,66 | 3156924,15 |
| 523 | 5766365,67 | 3156939,35 |
| 524 | 5766378,65 | 3156954,60 |
| 525 | 5766391,38 | 3156970,01 |
| 526 | 5766404,49 | 3156985,08 |
| 527 | 5766404,85 | 3156985,50 |
| 528 | 5766404,68 | 3156985,58 |
| 529 | 5766404,46 | 3156985,74 |
| 530 | 5766404,28 | 3156985,94 |
| 531 | 5766404,15 | 3156986,17 |
| 532 | 5766404,06 | 3156986,43 |
| 533 | 5766404,04 | 3156986,69 |
| 534 | 5766404,06 | 3156986,96 |
| 535 | 5766404,15 | 3156987,21 |
| 536 | 5766404,28 | 3156987,44 |
| 537 | 5766404,46 | 3156987,64 |
| 538 | 5766404,68 | 3156987,80 |
| 539 | 5766404,92 | 3156987,91 |
| 540 | 5766405,18 | 3156987,96 |
| 541 | 5766405,45 | 3156987,96 |
| 542 | 5766405,71 | 3156987,91 |
| 543 | 5766405,96 | 3156987,80 |
| 544 | 5766406,17 | 3156987,64 |
| 545 | 5766406,35 | 3156987,44 |
| 546 | 5766406,42 | 3156987,32 |
| 547 | 5766417,56 | 3157000,24 |
| 548 | 5766430,52 | 3157015,56 |
| 549 | 5766443,00 | 3157031,25 |
| 238 | 5766454,53 | 3157045,78 |
| 237 | 5766552,97 | 3157182,61 |
| 236 | 5766571,40 | 3157208,62 |
| 235 | 5766565,77 | 3157212,84 |
| 550 | 5766553,57 | 3157199,36 |
| 551 | 5766541,48 | 3157183,48 |
| 552 | 5766539,52 | 3157181,51 |
| 553 | 5766541,40 | 3157184,06 |
| 554 | 5766544,13 | 3157188,66 |
| 555 | 5766546,47 | 3157193,36 |
| 556 | 5766548,62 | 3157198,06 |
| 557 | 5766550,61 | 3157202,82 |
| 558 | 5766552,44 | 3157207,65 |
| 559 | 5766554,08 | 3157212,57 |
| 560 | 5766555,48 | 3157217,57 |
| 259 | 5766556,06 | 3157220,11 |
| 270 | 5766548,75 | 3157225,59 |
| 561 | 5766548,50 | 3157224,29 |
| 562 | 5766547,47 | 3157219,58 |
| 563 | 5766546,20 | 3157214,97 |
| 564 | 5766544,69 | 3157210,45 |
| 565 | 5766542,91 | 3157206,05 |
| 566 | 5766540,86 | 3157201,77 |
| 567 | 5766538,54 | 3157197,62 |
| 568 | 5766535,93 | 3157193,53 |
| 569 | 5766533,37 | 3157189,36 |
| 570 | 5766530,71 | 3157185,34 |
| 571 | 5766528,20 | 3157181,81 |
| 572 | 5766527,95 | 3157181,49 |
| 573 | 5766524,85 | 3157177,64 |
| 574 | 5766521,67 | 3157173,86 |
| 575 | 5766518,40 | 3157170,09 |
| 576 | 5766515,13 | 3157166,30 |
| 577 | 5766511,87 | 3157162,50 |
| 578 | 5766508,61 | 3157158,70 |
| 579 | 5766505,36 | 3157154,91 |
| 580 | 5766502,10 | 3157151,11 |
| 581 | 5766498,85 | 3157147,31 |
| 582 | 5766495,59 | 3157143,52 |
| 583 | 5766492,34 | 3157139,72 |
| 584 | 5766489,06 | 3157135,90 |
| 585 | 5766485,87 | 3157131,98 |
| 586 | 5766482,74 | 3157128,06 |
| 587 | 5766479,62 | 3157124,15 |
| 588 | 5766476,51 | 3157120,25 |
| 589 | 5766473,36 | 3157116,40 |
| 590 | 5766470,19 | 3157112,53 |
| 591 | 5766467,02 | 3157108,66 |
| 592 | 5766463,85 | 3157104,80 |
| 593 | 5766460,71 | 3157100,95 |
| 594 | 5766457,48 | 3157097,18 |
| 595 | 5766454,22 | 3157093,39 |
| 596 | 5766450,94 | 3157089,54 |
| 597 | 5766447,78 | 3157085,60 |
| 598 | 5766444,67 | 3157081,71 |
| 599 | 5766441,54 | 3157077,91 |
| 600 | 5766438,26 | 3157074,22 |
| 601 | 5766434,93 | 3157070,48 |
| 602 | 5766431,58 | 3157066,72 |
| 603 | 5766428,31 | 3157062,87 |
| 604 | 5766425,11 | 3157059,01 |
| 605 | 5766421,91 | 3157055,17 |
| 606 | 5766418,71 | 3157051,32 |
| 607 | 5766415,50 | 3157047,47 |
| 608 | 5766412,33 | 3157043,56 |
| 609 | 5766409,21 | 3157039,64 |
| 610 | 5766406,08 | 3157035,73 |
| 611 | 5766402,96 | 3157031,83 |
| 612 | 5766399,86 | 3157027,94 |
| 613 | 5766396,69 | 3157024,10 |
| 614 | 5766393,50 | 3157020,25 |
| 615 | 5766390,31 | 3157016,40 |
| 616 | 5766387,13 | 3157012,53 |
| 617 | 5766383,96 | 3157008,67 |
| 618 | 5766380,79 | 3157004,80 |
| 619 | 5766377,61 | 3157000,93 |
| 620 | 5766374,44 | 3156997,07 |
| 621 | 5766371,27 | 3156993,20 |
| 622 | 5766368,10 | 3156989,33 |
| 623 | 5766364,95 | 3156985,44 |
| 624 | 5766361,82 | 3156981,64 |
| 625 | 5766358,49 | 3156977,94 |
| 626 | 5766355,23 | 3156974,10 |
| 627 | 5766351,99 | 3156970,29 |
| 628 | 5766348,74 | 3156966,47 |
| 629 | 5766345,51 | 3156962,62 |
| 630 | 5766342,33 | 3156958,74 |
| 631 | 5766339,14 | 3156954,85 |
| 632 | 5766336,03 | 3156950,90 |
| 633 | 5766332,93 | 3156946,97 |
| 634 | 5766329,84 | 3156943,03 |
| 635 | 5766326,75 | 3156939,10 |
| 636 | 5766323,66 | 3156935,17 |
| 637 | 5766320,57 | 3156931,24 |
| 638 | 5766317,48 | 3156927,30 |
| 639 | 5766314,39 | 3156923,37 |
| 640 | 5766311,31 | 3156919,45 |
| 641 | 5766308,20 | 3156915,56 |
| 642 | 5766305,05 | 3156911,69 |
| 643 | 5766301,90 | 3156907,82 |
| 644 | 5766298,74 | 3156903,94 |
| 645 | 5766295,59 | 3156900,06 |
| 646 | 5766292,43 | 3156896,18 |
| 647 | 5766289,28 | 3156892,28 |
| 648 | 5766286,15 | 3156888,38 |
| 649 | 5766283,02 | 3156884,48 |
| 650 | 5766277,98 | 3156878,25 |
| 651 | 5766280,92 | 3156875,84 |
| 652 | 5766270,15 | 3156862,61 |
| 653 | 5766258,64 | 3156846,16 |
| 128 | 5766254,08 | 3156840,54 |
| 127 | 5766269,86 | 3156829,32 |
| 57:23:0080102:87:ЗУ1 |
| 257 | 5766556,65 | 3157180,54 |
| 256 | 5766500,76 | 3157102,85 |
| 654 | 5766505,68 | 3157109,17 |
| 655 | 5766518,39 | 3157124,56 |
| 656 | 5766531,07 | 3157140,04 |
| 657 | 5766543,70 | 3157155,49 |
| 658 | 5766556,75 | 3157170,58 |
| 258 | 5766562,27 | 3157176,82 |
| 257 | 5766556,65 | 3157180,54 |
| 57:23:1560101:88:ЗУ1 |
| 316 | 5766628,14 | 3157268,81 |
| 315 | 5766628,15 | 3157270,52 |
| 314 | 5766628,84 | 3157272,11 |
| 313 | 5766659,80 | 3157300,67 |
| 312 | 5766663,09 | 3157303,47 |
| 659 | 5766668,97 | 3157310,39 |
| 506 | 5766672,85 | 3157311,78 |
| 505 | 5766680,93 | 3157318,67 |
| 660 | 5766682,44 | 3157321,53 |
| 325 | 5766685,85 | 3157322,85 |
| 324 | 5766687,61 | 3157324,35 |
| 323 | 5766684,99 | 3157330,58 |
| 322 | 5766683,30 | 3157330,52 |
| 321 | 5766681,51 | 3157329,77 |
| 320 | 5766681,01 | 3157328,97 |
| 319 | 5766654,62 | 3157304,94 |
| 318 | 5766624,28 | 3157275,52 |
| 317 | 5766620,82 | 3157273,26 |
| 316 | 5766628,14 | 3157268,81 |
| 57:23:1560101:44:ЗУ1 |
| 447 | 5766710,75 | 3157368,43 |
| 446 | 5766749,81 | 3157408,18 |
| 445 | 5766735,10 | 3157421,67 |
| 661 | 5766730,47 | 3157416,44 |
| 662 | 5766717,90 | 3157400,70 |
| 663 | 5766706,21 | 3157384,77 |
| 664 | 5766702,51 | 3157381,59 |
| 448 | 5766699,61 | 3157378,45 |
| 447 | 5766710,75 | 3157368,43 |
| 57:23: 0080102:11:ЗУ1 |
| 665 | 5766976,74 | 3157596,07 |
| 666 | 5766973,04 | 3157604,78 |
| 271 | 5766925,95 | 3157658,76 |
| 275 | 5766922,94 | 3157656,59 |
| 274 | 5766920,32 | 3157659,65 |
| 273 | 5766923,26 | 3157661,76 |
| 667 | 5766911,38 | 3157674,79 |
| 668 | 5766898,58 | 3157690,08 |
| 382 | 5766887,84 | 3157702,93 |
| 381 | 5766885,07 | 3157700,46 |
| 380 | 5766919,48 | 3157659,04 |
| 379 | 5766922,07 | 3157655,96 |
| 378 | 5766972,47 | 3157592,14 |
| 665 | 5766976,74 | 3157596,07 |

## 3.2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельного участка полосы отвода автомобильной дороги играют немаловажную роль в транспортной обеспеченности Спасского сельского поселения Орловского муниципального района.

## 3.2.6 Объекты культурного наследия

На основании письма №2696 от 28.08.2015г. на территории проведения строительства  автомобильной дороги «Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области управление культуры и архивного дела   не имеет данных об отсутствии на указанном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия.

Приложения.