ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Строительство автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области 90 – ТП, 65-ТП Заказчик: КУ ОО «Орелгосзаказчик» Д.А.Блохин

1-ый  зам. генерального директора	   				Н.В.Страхов

Главный инженер								Г.Н.Безбатько

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 . Проект планировки территории. Основная часть.

Часть 1.  Пояснительная записка

«Положение о размещении линейного объекта»

Часть 2.  Графические материалы проекта планировки

Основной чертеж проекта планировки территории

(красных линий с ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями)

Чертеж развития транспортной инфраструктуры.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Том.2  Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта.

Часть 1. Пояснительная записка

Обоснование положений по размещению линейного объекта

Часть 2  Графические материалы проекта планировки

Схема расположения элементов планировочной структуры.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план).

Схема организации дорожной сети.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Том.3  Проект межевания территории.

Часть 1.  Графические материалы проекта межевания

Чертеж проекта межевания территории

Часть 2.  Пояснительная записка

Приложения.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель ПГ№4 | Романюк А.Н. |  |
| 2 | Инженер-геодезист | Фролов А.В. |  |

Проект планировки и проект межевания территории на объект: «Строительство автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области» протяженностью 2,145 км состоит из текстовой и графической частей.

Графические приложения:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Гриф секретности | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |
| 1 | Основной чертеж проекта планировки территории (красных линий с ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями) | 1:500 | ОП | 6 Пр.2 |
| 2 | Чертеж развития транспортной инфраструктуры | 1:10000 | ОП | 1 |
| 3 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:10000 | ОП | 1 |
| Материалы по обоснованию |
| 4 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:10000 | ОП | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:500 | ОП | 6 |
| 6 | Схема организации дорожной сети | 1:10000 | ОП | 1 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:10000 | ОП | 1 |
| 8 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10000 | ОП | 1 |
| Проект межевания |
| 9 | Чертеж проекта межевания территории | 1:1000 | ОП | 3 |

б/м – без масштаба, ОП – открытого пользования.

Оглавление

Приказ Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства

Орловской области №8 от 11.08.2015г……………………………………………………...6

Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

для строительства автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области от 14.08.2015г………………………………………….8

Схема проектируемого земельного участка (фрагмент генерального плана)…………..14

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Том 1. Проект планировки территории. Основная часть………………………………...15

1.1 Введение……………………………………………………………………………16

  - Исходно – разрешительная документация……………………………………….16

1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика…………………..17

1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной структуре

района……………………………………………………………………………..17

1.3.2 Природно-климатические условия …………………………………………….18

    - Геологическое строение………………………………………………………..19

1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации……………………………………………………..19

1.5 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности………………………………20

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки………….21

Графический материал к Основной части:………………………………………….24

Основной чертеж проекта планировки территории (красных линий с ведомостью       координат углов поворота и поперечными профилями)…………………………………………25

Чертеж развития транспортной инфраструктуры…………………………………..39

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта……………….40

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта…………………………………………………………………..41

2.1 Обоснование положений по размещению линейного объекта…………………42

2.2 Обоснование параметров линейного объекта……………………………………42

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий

использования территории и перечнем мероприятий необходимых

для реализации предполагаемых проектных предложений…………………….45

2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской

обороне и пожарной безопасности……………………………………………….46

2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений

в документы территориального планирования и Правил землепользования

и застройки…………………………………………………………………………47

Графический материал к Обоснованию проекта планировки территории………..48

Схема расположения элементов планировочной структуры………………………49

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план)………………………………………………………….50

Схема организации дорожной сети………………………………………………….56

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории………..57

Схема границ зон с особыми условиями использования территории…………….58

Том 3.  Проект межевания территории……………………………………………………59

Графический материал к Проекту межевания территории…………………….…..60

Чертеж проекта межевания территории……………………………………………..61

3.1 Общие положение…………………………………………………………………63

3.1.1 Введение…………………………………………………………………………60

3.1.2 Цель разработки проекта……………………………………………………….60

3.1.3 Используемые исходные материалы…………………………………………..60

3.1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования ………………………61

3.1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности……………...61

3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания………………...61

3.1.7 Сервитуты и иные обременения……………………………………………….61

3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта……62

3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков……………………………..62

3.2.2 Формирование красных линий…………………………………………………62

3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка...63

3.2.4 Правовой статус объектов межевания…………………………………………72

3.2.5 Основные показатели по проекту межевания…………………………………77

3.2.6 Объекты культурного наследия………………………………………………..77

Графический материал к Проекту межевания территории………………………...78

Чертеж проекта межевания территории……………………………………………..79

Приложение……………………………………………………………………………82

Том 1.

Проект планировки.

Основная часть

## Введение

Цель работы – разработка проекта планировки и проекта межевания территории для строительства автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области.

Задача проекта – развитие дорожной сети в соответствии с транспортной схемой Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района.

Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с требованиями ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ и статьи 27 Градостроительного кодекса Орловской области.

Основания для разработки проекта планировки – контракт №90-ТП от 06.07.2015г.

Проект планировки территории линейного объекта разработан ГУП ОО «МР БТИ» в трех томах на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №8 от 11 августа 2015г.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта разрабатывается в рамках федерального целевой программы «Устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

## Исходно-разрешительная документация

Состав исходно-разрешительной документации, используемый для разработки проекта планировки территории автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе:

- Данные о собственности:

- сведения кадастровых планов территорий, полученные из филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.

- Утвержденная градостроительная документация:

- генеральный план Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района;

- правила землепользования и застройки Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района.

- Решения Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:

- приказ о разработке проектов планировки и проектов межевания территории для строительства и реконструкции, автомобильных дорог в Орловской области №8 от 11.08.2015года;

- задание на разработку проекта планировки и проекта межевания от 14.08.2015 г.

- Материалы инженерных изысканий (проектом не предусматривается выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий).

- Топографическая основа М 1:500.

- Контракт №90-ТП от 06.07.2015года.

## Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

### 1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной структуре района.

Проект планировки выполняется для строительства автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области.

Принадлежность линейного объекта – объект местного значения.

Характеристика трассы линейного объекта – объект расположен в Белоколодезьском сельском поселении, Колпнянского района, Орловской области, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (на территории населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения).

Согласно, схемы (основной чертеж) Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области строящаяся автомобильная дорога проходит по существующей автомобильной дороге общего пользования местного значения от д.Белый Колодезь Первый до д.Спасское Второе.

Данным проектом предусматривается строительство:

-  автомобильной дороги  протяженностью   2145 метров, полоса отвода под  объектом площадью – 52734 кв.м., в границах Белоколодезьского с/п (на территории земель населенных пунктов и сельскохозяйственных земель)

Трасса проходит по землям Белоколодезьского сельского поселения.  На трассе  нет зданий, строений и сооружений, обеспечивающих его функционирование.

Участок под строительство автодороги  Колпны-Спасское-Спасское Второе  расположен в Колпнянском  районе Орловской области в районе населенных пунктов Белый Колодезь Первый и Спасское Второе.

Участок изысканий расположен в юго-восточной части области на Среднерусской возвышенности. Морфоструктура – платформенная эрозионно-денудационная пластовая равнина с тенденцией к относительному прогибанию неотектонических структур. В структурно-тектоническом плане район изысканий приурочен к Елецко - Ливенскому прогибу, являющемуся частью Восточно-Европейской платформы. Для данного района характерно глубокое залегание докембрийского кристаллического фундамента (около 200 - 400 м), который сверху перекрыт терригенно - карбонатными осадочными отложениями различного возраста: девонской, юрской, меловой и четвертичной систем. Верхнедевонские отложения представлены известняками, а четвертичная система – современными аллювиальными песчано-глинистыми образованиями. Гидрогеологические условия района характеризуются наличием подземных вод в верхнедевоских и четвертичных отложениях.

Речная сеть представлена верхним течением реки Оки, средним и нижним течением рек Крома и Ицка. Самой крупной рекой является Ока, которая протекает с юга на север и впадает в Волгу. В верховье река Ока до устья реки Кромы представляет собой небольшой ручей шириной в начале 2-6 м., ниже устья р. Кромы размеры увеличиваются до 30 м.

Реки по своему режиму относятся к типу равнинных рек и характеризуются высоким весенним половодьем, низким стоянием уровней в летний и зимний периоды. Вскрытие рек чаще всего наблюдается в период с 27 марта по 5 апреля. Продолжительность весеннего ледохода колеблется от 1 - 4 дней на малых реках, до 5 - 8 дней – на более крупных. Интенсивность подъема и спада уровня весеннего половодья составляет в среднем 30 - 50 см в сутки. В некоторые годы на Оке интенсивность подъема достигает 2,5 - 4,0 м и спада 1,5 - 2,5 м в сутки. Общая продолжительность весеннего половодья на реках составляет 20 - 25 дней. Ледостав наступает в конце ноября – начале декабря.

Реки района питаются главным образом за счет таяния снега, а также за счет стока дождевых вод. В весенне-паводковый период по рекам проходит 60 – 65 % годового стока и только 40 – 35 % проходит в остальное время года.

Озера имеются у слияния рек Оки и Кромы. Вода рек, прудов и водохранилищ используется для нужд сельского хозяйства и частично для промышленности. Для организации отдыха реки и пруды имеют местное значение. Организация крупных рекреационных зон без дополнительных инвестиций не представляется возможным. Реки и пруды в сильной степени заилены и нуждаются в организации очистки и защиты водоохранных зон и водорегулирующих лесополос.

Примечание: фрагмент генерального плана с обозначением местонахождения   проектируемого земельного участка под реконструируемую автомобильную дорогу показан на схеме проектируемого земельного участка (лист 14 данного проекта).

1.3.2 Природно-климатические условия

Территория относится к III дорожно-климатической зоне.

Климат Орловской области умеренно-континентальный. Формируется под влиянием атлантических и континентальных воздушных масс.

Климатический район – II, климатический подрайон – IIв.

Согласно СП 131.13330.2012, характеризуется следующими основными показателями.

-  средняя годовая  температура воздуха  		-	плюс 5,7 °С

-  абсолютная минимальная      			-	минус 39.5 °С

-   абсолютная максимальная       			-	плюс 37.8 °С;

-  количество осадков за апрель-октябрь, мм	-	415;

-  количество осадков за ноябрь-март, мм 		- 	178;

- наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности   - 59-79 см.

- средняя высота снежного покрова                                                         - 25-35 см.

По количеству осадков зона относится к зоне достаточного увлажнения.

Среднее годовое количество осадков составляет 600-650 мм., из них 60-65% приходится на теплый период года, остальные на холодный период.

Согласно СП 20.13330.2011 прил. III, карта 1 снеговой район –III.

Нормативная нагрузка по весу снегового покрова -126 кг/м2.

Среднегодовая скорость ветра 0-4,0 м/сек.

Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе.

Продолжительность безморозного периода 220 суток.

Преобладающее направление ветра:

-  за декабрь - февраль  	 -     	Ю;

-  за июнь - август               	 -    	С.

Нормативное значение ветрового давления W0 принимается в зависимости от ветрового района по п. 11.1.4 СП 20.13330.2011 таблица 11.1: для II ветрового района, к которому относится площадка изысканий  W0=0,30 кПа.

Максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь,  м/сек.- 4,7;

Минимальная средняя скорость ветра по румбам за июль,  м/сек.- 4,0.

Наибольшая среднемесячная скорость отмечается в январе.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кг/м2.

Среднемесячные и среднегодовые значения температура воздуха  о C месяц

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | -7,8 | -7,3 | -1,9 | 6,9 | 13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 | 11,9 | 5,7 | -0,6 | -5,4 | 5,7 |

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-97, исследуемая территория находится в пятибалльной зоне интенсивности при степени сейсмической опасности 10% (карта А), 5% (карта В) и 1% (карта С).

Примечание: карта А (массовое строительство); карта В (объекты повышенной ответственности); карта С (особо ответственные объекты).

Согласно СП 14.13330.2011 (прил. Б) г. Орел и города Орловской области не входят в список населенных пунктов РФ, расположенных в сейсмических районах.

### 1.3.3 Геологическое строение

Геологическое строение трассы автомобильной дороги  изучено до глубины  4,0 м и представлено глинистыми покровными образованиями (prQIII). С поверхности повсеместно распространен насыпной грунт ( th IV) , мощностью 0,40-1,20 м.

Геологический разрез представлен сверху вниз следующими литологическими разностями грунтов:

Техногенная толща

Слой 1 	       Насыпной грунт (th IV)  распространен с поверхности повсеместно, представляет  собой неоднородную механическую смесь почвы, суглинка. Абсолютные отметки  изменяются от 239,39  до 243,52 м, мощность составляет  0,40-1,20 м.

Покровные  отложения ( prQIII)

Слой 3	      Суглинок лессовидный палево-желтый до палево-коричневого, твердый, ожелезненный, карбонатизированный, просадочный до 3,5 м. Залегает повсеместно под насыпным слоем на глубине 0,40-1,20 м.  Абсолютные отметки изменяются от 238,89 до 243,12 м, мощность составляет от 2,80 м до  3,60 м.

Гидрогеологические условия

На момент изысканий ( август 2015г.)  подземные воды скважинами до глубины  4,00 м не вскрыты. Верховодка отсутствует.

Площадка относится к неподтопляемой территории.(СП 11-105-97, приложение И).

Из отрицательных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемой трассы автодороги, отмечается:

наличие насыпных грунтов, мощностью до 1,20 м;

наличие просадочности в лессовидных грунтах (слой 2) при  их замачивании.

Физико-механические свойства грунтов

Инженерно–геологические элементы (ИГЭ) выделены по геологическим признакам, а  также  по результатам статистической  обработки частных  показателей физико-механических свойств  грунтов  по ГОСТ 50522 – 2000 (9.11).  Инженерно – геологические элементы пространственно совпадают с выделенными геологическими слоями.

Правомерность выделения инженерно-геологических элементов (ИГЭ) проверялись по показателям физических свойств грунтов (естественная влажность, пределы пластичности, плотность частиц и плотность грунта). Выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

# 1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации

| № п/п | Перечень мероприятий и их последовательность | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ территории линейного объекта | 2015г. |
| 2 | Разработка проекта планировки с проектов межевания территории линейного объекта | 2015г. |
| 3 | Разработка проектной документации | 2015 – 2016гг. |
| 4 | Оценка земельных участков, попадающих в красные линии с целью изъятия | 2015г. |
| 5 | Изъятие (выкуп) земельных участков, попадающих в красные линии | По решению Администрации Орловской области (2015г.) |
| 6 | Строительство автодороги и инженерных коммуникаций, организация поверхностного водоотвода, систем автоматизированного управления для обслуживания дороги. | По решению Администрации Орловской области (в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на реализацию реконструкции автодороги (2015г.)) |
| 7 | Ввод в эксплуатацию | По решению Администрации Орловской области (в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на реализацию реконструкции автодороги (2016г.)) |

В целом строительство автодороги создает для Белоколодезьского сельского поселения следующие условия:

- Повышение пропускной способности автодороги;

- Условия для обеспечения инвестиционной привлекательности Белоколодезьского с/п;

- Стимулирование развития инвестиционно-строительного сектора экономики Белоколодезьского с/п;

- Улучшение условий жизнедеятельности и проживания для всех категорий граждан Белоколодезьского с/п.

# 1.5 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с

- Генеральным планом территории муниципального образования  Белоколодезьского сельское поселение Колпнянского района Орловской области от 2011г.;

- Правилами землепользования и застройки Белоколодезьского сельское поселение Колпнянского района Орловской области, 2011г.;

Подготовка проекта территории линейного объекта выполнена в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Градостроительный кодекс Орловской области, утвержденный решением областного Совета народных депутатов от 17.03.2004 года №389-ОЗ (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Орловской области от 01.08.2011г. №250 (ред. от 03.09.2012г.) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 10.11.2014г. №1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области».

# 1.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 5. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание разработки проекта планировки линейного объекта | Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №8 от 11.08.2015г. |
| 2 | Категория линейного объекта | Автомобильная дорога местного значения |
| 3 | Вид работ | Разработка проекта планировки и проекта межевания |
| 4 | Краткое описание транспортно-планировочного решения | Строительство дорожного полотна, устройство съездов, устройство остановок общественного транспорта |
| 5 | Планировочные показатели линейного объекта |
| 5.1 | Автомобильная дорога Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской обл. |
| 5.1.1 | Протяженность участка | Ориентировочно 2,145 км. |
| 5.1.2 | Пропускная способность автодороги | До 200 маш/сут |
| 5.1.3 | Площадь образованных земельных участков в полосе отвода автодороги | Общая площадь 52734 кв.м. состоит из: :ЗУ1=960кв.м. (д. Белый Колодезь Первый); :ЗУ2(1)=14533кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ2(2)=915кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ2(3)=129кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ2(4)=15кв.м. (Белоколодезьское с/п); :ЗУ3(1)=20695кв.м. (д. Спасское Второе); :ЗУ3(2)=95кв.м. (д. Спасское Второе); ЗУ3(3)=11кв.м. (д. Спасское Второе); 57:23:0080102:61:ЗУ1 = 12836кв.м.; 57:23:0080102:87:ЗУ1 = 286кв.м.; 57:23:15601012:88:ЗУ1 = 547кв.м.; 57:23:1560101:44:ЗУ1 = 963кв.м.; 57:23:0080102:11:ЗУ1 = 749кв.м. |
| 5.1.4 | Вид разрешенного использования образованных земельных участков | Для размещения дорожных сооружений (код в соответствии с классификатором 143003020400) |
| 5.1.5 | Количество полос движения | 2 (1 полосное движение в оба направления) |
| 5.1.6 | Ширина полосы движения | 3,0 м |
| 5.1.7 | Ширина проезжей части | 3,0 м |
| 5.1.8 | Ширина земляного полотна | (10,0 м вне населенного пункта); (8,00 м в населенном пункте) |
| 5.1.9 | Ширина обочин | 2,0 м |
| 5.1.10 | Освещение | ПК 18+94 – ПК 21+50 |
| 5.1.11 | Ограждение на участке | Справа ПК 12+68 – ПК 13+66 Слева ПК 12+68 – ПК 13+52; ПК 13+58 – ПК 13+66 |
| 5.1.12 | Тип дорожной одежды | Капитальный |
| 5.1.13 | Вид покрытия | Асфальтобетон |
| 5.1.14 | Тротуары | ПК 19+00 – ПК 21+46 справа 336м |
| 5.1.15 | Разделение транспортных потоков по направлениям | Центральная разделительная полоса |
| 5.1.16 | Полосы безопасности | Полосы безопасности предусматриваются 0,5 метров, входящие в проезжую часть (по обоим направлениям) |
| 5.1.17 | Движение наземного общественного транспорта | Не предусматривается |
| 5.1.18 | Остановочные пункты общественного транспорта | Не предусматриваются |
| 5.1.19 | Светофорные объекты | Не предусматриваются |
| 5.1.20 | Привязка к существующей улично-дорожной сети | Примыкания к улично-дорожной сети к боковым проездам запроектированы |
| 6 | Изменение зоны планируемого развития линейного объекта | Установлены новые красные линии |
| 7 | Установление технических зон подземных коммуникаций | Не предусматривается |
| 8 | Изменение границы зоны планируемого развития линейного объекта улично-дорожной сети | Требуется |
| 9 | Изъятие существующих земельных участков землепользований | Требуется (смотреть «Проект межевания территории») |

# Примечание: установленные красные линии показаны на основном чертеже проекта планировки, каталог координат красных линий приложен после основного чертежа (л.31-36).

Графический материал к

Основной части

Каталог координат красных линий.                 Таблица 6

| Таблица 6Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| По левой стороне |
| 1 | 5766042,39 | 3156161,03 |
| 2 | 5766054,33 | 3156204,84 |
| 3 | 5766059,40 | 3156224,19 |
| 4 | 5766064,48 | 3156243,53 |
| 5 | 5766069,56 | 3156262,87 |
| 6 | 5766074,64 | 3156282,22 |
| 7 | 5766079,71 | 3156301,56 |
| 8 | 5766084,79 | 3156320,91 |
| 9 | 5766089,87 | 3156340,25 |
| 10 | 5766094,95 | 3156359,60 |
| 11 | 5766100,02 | 3156378,94 |
| 12 | 5766105,10 | 3156398,29 |
| 13 | 5766110,18 | 3156417,63 |
| 14 | 5766115,26 | 3156436,98 |
| 15 | 5766115,89 | 3156439,40 |
| 16 | 5766120,29 | 3156456,47 |
| 17 | 5766125,14 | 3156476,03 |
| 18 | 5766129,78 | 3156495,60 |
| 19 | 5766130,46 | 3156498,52 |
| 20 | 5766134,29 | 3156515,14 |
| 21 | 5766138,78 | 3156534,63 |
| 22 | 5766143,27 | 3156554,12 |
| 23 | 5766147,76 | 3156573,61 |
| 24 | 5766152,25 | 3156593,10 |
| 25 | 5766152,28 | 3156593,22 |
| 26 | 5766154,52 | 3156602,96 |
| 27 | 5766155,62 | 3156607,72 |
| 28 | 5766156,74 | 3156612,56 |
| 29 | 5766157,87 | 3156617,40 |
| 30 | 5766159,01 | 3156622,21 |
| 31 | 5766160,16 | 3156627,02 |
| 32 | 5766161,33 | 3156631,80 |
| 33 | 5766162,53 | 3156636,56 |
| 34 | 5766163,76 | 3156641,33 |
| 35 | 5766163,77 | 3156641,39 |
| 36 | 5766165,00 | 3156646,02 |
| 37 | 5766166,29 | 3156650,71 |
| 38 | 5766167,62 | 3156655,38 |
| 39 | 5766168,99 | 3156660,03 |
| 40 | 5766170,41 | 3156664,64 |
| 41 | 5766171,88 | 3156669,22 |
| 42 | 5766173,41 | 3156673,77 |
| 43 | 5766174,99 | 3156678,29 |
| 44 | 5766176,64 | 3156682,77 |
| 45 | 5766178,35 | 3156687,21 |
| 46 | 5766180,13 | 3156691,61 |
| 47 | 5766181,99 | 3156695,98 |
| 48 | 5766183,91 | 3156700,32 |
| 49 | 5766185,91 | 3156704,63 |
| 50 | 5766187,98 | 3156708,91 |
| 51 | 5766190,12 | 3156713,15 |
| 52 | 5766192,34 | 3156717,35 |
| 53 | 5766194,62 | 3156721,52 |
| 54 | 5766196,97 | 3156725,65 |
| 55 | 5766199,42 | 3156729,78 |
| 56 | 5766199,66 | 3156730,18 |
| 57 | 5766201,87 | 3156733,78 |
| 58 | 5766204,44 | 3156737,81 |
| 59 | 5766207,07 | 3156741,81 |
| 60 | 5766209,76 | 3156745,78 |
| 61 | 5766212,51 | 3156749,72 |
| 62 | 5766215,32 | 3156753,65 |
| 63 | 5766218,18 | 3156757,55 |
| 64 | 5766221,08 | 3156761,44 |
| 65 | 5766224,03 | 3156765,30 |
| 66 | 5766227,04 | 3156769,18 |
| 67 | 5766227,37 | 3156769,60 |
| 68 | 5766230,06 | 3156773,00 |
| 69 | 5766233,12 | 3156776,84 |
| 70 | 5766236,22 | 3156780,66 |
| 71 | 5766239,34 | 3156784,49 |
| 72 | 5766242,49 | 3156788,31 |
| 73 | 5766245,65 | 3156792,13 |
| 74 | 5766248,83 | 3156795,96 |
| 75 | 5766252,03 | 3156799,80 |
| 76 | 5766252,41 | 3156800,25 |
| 77 | 5766258,81 | 3156807,93 |
| 78 | 5766264,83 | 3156815,16 |
| 79 | 5766277,63 | 3156830,52 |
| 80 | 5766290,43 | 3156845,89 |
| 81 | 5766303,24 | 3156861,25 |
| 82 | 5766316,04 | 3156876,62 |
| 83 | 5766328,84 | 3156891,98 |
| 84 | 5766341,65 | 3156907,35 |
| 85 | 5766354,45 | 3156922,71 |
| 86 | 5766367,25 | 3156938,08 |
| 87 | 5766380,06 | 3156953,44 |
| 88 | 5766392,86 | 3156968,81 |
| 89 | 5766405,66 | 3156984,17 |
| 90 | 5766418,46 | 3156999,54 |
| 91 | 5766431,27 | 3157014,90 |
| 92 | 5766444,07 | 3157030,27 |
| 93 | 5766456,87 | 3157045,63 |
| 94 | 5766469,68 | 3157061,00 |
| 95 | 5766482,48 | 3157076,36 |
| 96 | 5766495,28 | 3157091,73 |
| 97 | 5766508,09 | 3157107,09 |
| 98 | 5766520,89 | 3157122,46 |
| 99 | 5766533,69 | 3157137,82 |
| 100 | 5766546,50 | 3157153,19 |
| 101 | 5766559,30 | 3157168,55 |
| 102 | 5766572,10 | 3157183,92 |
| 103 | 5766584,90 | 3157199,28 |
| 104 | 5766597,71 | 3157214,65 |
| 105 | 5766610,51 | 3157230,01 |
| 106 | 5766629,18 | 3157251,06 |
| 107 | 5766634,13 | 3157250,41 |
| 108 | 5766640,77 | 3157259,79 |
| 109 | 5766648,92 | 3157276,11 |
| 110 | 5766661,72 | 3157291,47 |
| 111 | 5766674,53 | 3157306,84 |
| 112 | 5766682,84 | 3157311,84 |
| 113 | 5766694,19 | 3157321,63 |
| 114 | 5766713,53 | 3157321,63 |
| 115 | 5766737,96 | 3157321,58 |
| 116 | 5766739,55 | 3157340,52 |
| 117 | 5766706,97 | 3157344,85 |
| 118 | 5766738,54 | 3157383,66 |
| 119 | 5766751,34 | 3157399,03 |
| 120 | 5766764,15 | 3157414,39 |
| 121 | 5766776,95 | 3157429,76 |
| 122 | 5766789,75 | 3157445,12 |
| 123 | 5766802,56 | 3157460,49 |
| 124 | 5766815,36 | 3157475,85 |
| 125 | 5766828,16 | 3157491,22 |
| 126 | 5766840,97 | 3157506,58 |
| 127 | 5766853,77 | 3157521,95 |
| 128 | 5766866,57 | 3157537,31 |
| 129 | 5766879,37 | 3157552,68 |
| 130 | 5766892,18 | 3157568,04 |
| 131 | 5766904,98 | 3157583,41 |
| 132 | 5766917,78 | 3157598,77 |
| 133 | 5766936,12 | 3157619,05 |
| 134 | 5766965,92 | 3157584,61 |
| По левой стороне |
| 135 | 5766979,97 | 3157599,51 |
| 136 | 5766956,99 | 3157629,10 |
| 137 | 5766942,58 | 3157649,02 |
| 138 | 5766929,46 | 3157664,03 |
| 139 | 5766916,29 | 3157679,08 |
| 140 | 5766903,12 | 3157694,13 |
| 141 | 5766889,95 | 3157709,19 |
| 142 | 5766876,78 | 3157724,24 |
| 143 | 5766863,62 | 3157739,29 |
| 144 | 5766850,45 | 3157754,35 |
| 145 | 5766837,28 | 3157769,40 |
| 146 | 5766824,11 | 3157784,45 |
| 147 | 5766818,85 | 3157790,47 |
| 148 | 5766800,62 | 3157809,74 |
| 149 | 5766777,32 | 3157834,31 |
| 150 | 5766763,09 | 3157824,38 |
| 151 | 5766792,03 | 3157785,94 |
| 152 | 5766773,64 | 3157769,51 |
| 153 | 5766758,73 | 3157756,19 |
| 154 | 5766743,81 | 3157742,86 |
| 155 | 5766728,90 | 3157729,54 |
| 156 | 5766713,98 | 3157716,21 |
| 157 | 5766699,07 | 3157702,89 |
| 158 | 5766684,15 | 3157689,56 |
| 159 | 5766669,24 | 3157676,24 |
| 160 | 5766654,32 | 3157662,91 |
| 161 | 5766639,41 | 3157649,59 |
| 162 | 5766635,27 | 3157645,89 |
| 163 | 5766635,01 | 3157350,48 |
| 164 | 5766650,27 | 3157355,38 |
| 165 | 5766682,67 | 3157364,98 |
| 166 | 5766699,22 | 3157380,41 |
| 167 | 5766715,49 | 3157402,87 |
| 168 | 5766728,30 | 3157418,23 |
| 169 | 5766741,10 | 3157433,60 |
| 170 | 5766753,90 | 3157448,96 |
| 171 | 5766766,71 | 3157464,33 |
| 172 | 5766779,51 | 3157479,69 |
| 173 | 5766792,31 | 3157495,06 |
| 174 | 5766805,11 | 3157510,42 |
| 175 | 5766817,92 | 3157525,79 |
| 176 | 5766830,72 | 3157541,15 |
| 177 | 5766843,52 | 3157556,52 |
| 178 | 5766856,33 | 3157571,88 |
| 179 | 5766869,13 | 3157587,25 |
| 180 | 5766881,93 | 3157602,61 |
| 181 | 5766894,74 | 3157617,98 |
| 182 | 5766907,54 | 3157633,34 |
| 183 | 5766911,88 | 3157638,55 |
| 184 | 5766906,88 | 3157644,27 |
| 185 | 5766893,71 | 3157659,33 |
| 186 | 5766880,54 | 3157674,38 |
| 187 | 5766867,37 | 3157689,44 |
| 188 | 5766854,20 | 3157704,49 |
| 189 | 5766841,04 | 3157719,54 |
| 190 | 5766827,87 | 3157734,60 |
| 191 | 5766814,70 | 3157749,65 |
| 192 | 5766806,69 | 3157758,81 |
| 193 | 5766793,63 | 3157747,14 |
| 194 | 5766778,71 | 3157733,82 |
| 195 | 5766763,80 | 3157720,49 |
| 196 | 5766748,88 | 3157707,17 |
| 197 | 5766733,97 | 3157693,84 |
| 198 | 5766719,05 | 3157680,52 |
| 199 | 5766704,14 | 3157667,19 |
| 200 | 5766689,23 | 3157653,87 |
| 201 | 5766674,31 | 3157640,54 |
| 202 | 5766659,40 | 3157627,22 |
| 203 | 5766655,25 | 3157623,52 |
| 204 | 5766559,67 | 3157251,55 |
| 205 | 5766557,94 | 3157222,31 |
| 206 | 5766549,19 | 3157196,76 |
| 207 | 5766590,42 | 3157247,06 |
| 208 | 5766603,66 | 3157261,74 |
| 209 | 5766613,07 | 3157279,95 |
| 210 | 5766625,87 | 3157295,31 |
| 211 | 5766638,68 | 3157310,68 |
| 212 | 5766648,88 | 3157322,92 |
| 213 | 5766642,07 | 3157331,43 |
| 214 | 5766635,26 | 3157341,98 |
| 215 | 5766020,86 | 3156218,79 |
| 216 | 5766028,42 | 3156218,20 |
| 217 | 5766032,46 | 3156224,80 |
| 218 | 5766038,69 | 3156250,20 |
| 219 | 5766040,54 | 3156270,49 |
| 220 | 5766045,62 | 3156289,84 |
| 221 | 5766050,70 | 3156309,18 |
| 222 | 5766055,77 | 3156328,53 |
| 223 | 5766060,85 | 3156347,87 |
| 224 | 5766065,93 | 3156367,21 |
| 225 | 5766071,01 | 3156386,56 |
| 226 | 5766076,08 | 3156405,90 |
| 227 | 5766081,16 | 3156425,25 |
| 228 | 5766086,24 | 3156444,59 |
| 229 | 5766086,86 | 3156446,95 |
| 230 | 5766091,21 | 3156463,83 |
| 231 | 5766095,98 | 3156483,10 |
| 232 | 5766100,57 | 3156502,44 |
| 233 | 5766101,23 | 3156505,27 |
| 234 | 5766105,05 | 3156521,88 |
| 235 | 5766109,54 | 3156541,37 |
| 236 | 5766114,03 | 3156560,86 |
| 237 | 5766118,52 | 3156580,35 |
| 238 | 5766123,01 | 3156599,84 |
| 239 | 5766123,04 | 3156599,95 |
| 240 | 5766125,29 | 3156609,70 |
| 241 | 5766126,38 | 3156614,46 |
| 242 | 5766127,52 | 3156619,35 |
| 243 | 5766128,66 | 3156624,26 |
| 244 | 5766129,82 | 3156629,17 |
| 245 | 5766131,01 | 3156634,09 |
| 246 | 5766132,21 | 3156639,02 |
| 247 | 5766133,45 | 3156643,96 |
| 248 | 5766134,72 | 3156648,87 |
| 249 | 5766134,77 | 3156649,04 |
| 250 | 5766136,04 | 3156653,85 |
| 251 | 5766137,40 | 3156658,79 |
| 252 | 5766138,81 | 3156663,74 |
| 253 | 5766140,27 | 3156668,69 |
| 254 | 5766141,79 | 3156673,64 |
| 255 | 5766143,38 | 3156678,57 |
| 256 | 5766145,03 | 3156683,51 |
| 257 | 5766146,76 | 3156688,43 |
| 258 | 5766148,56 | 3156693,33 |
| 259 | 5766150,45 | 3156698,23 |
| 260 | 5766152,41 | 3156703,09 |
| 261 | 5766154,46 | 3156707,92 |
| 262 | 5766156,59 | 3156712,72 |
| 263 | 5766158,80 | 3156717,49 |
| 264 | 5766161,09 | 3156722,21 |
| 265 | 5766163,46 | 3156726,90 |
| 266 | 5766165,90 | 3156731,54 |
| 267 | 5766168,43 | 3156736,15 |
| 268 | 5766171,02 | 3156740,71 |
| 269 | 5766173,67 | 3156745,18 |
| 270 | 5766174,05 | 3156745,80 |
| 271 | 5766176,45 | 3156749,70 |
| 272 | 5766179,25 | 3156754,11 |
| 273 | 5766182,12 | 3156758,47 |
| 274 | 5766185,04 | 3156762,77 |
| 275 | 5766188,00 | 3156767,03 |
| 276 | 5766191,01 | 3156771,24 |
| 277 | 5766194,06 | 3156775,40 |
| 278 | 5766197,15 | 3156779,52 |
| 279 | 5766200,26 | 3156783,60 |
| 280 | 5766203,39 | 3156787,63 |
| 281 | 5766203,79 | 3156788,15 |
| 282 | 5766206,57 | 3156791,66 |
| 283 | 5766209,74 | 3156795,63 |
| 284 | 5766212,94 | 3156799,58 |
| 285 | 5766216,14 | 3156803,51 |
| 286 | 5766219,35 | 3156807,40 |
| 287 | 5766222,56 | 3156811,28 |
| 288 | 5766225,77 | 3156815,15 |
| 289 | 5766228,98 | 3156818,99 |
| 290 | 5766229,36 | 3156819,46 |
| 291 | 5766235,76 | 3156827,14 |
| 292 | 5766241,78 | 3156834,36 |
| 293 | 5766254,58 | 3156849,73 |
| 294 | 5766267,39 | 3156865,09 |
| 295 | 5766279,61 | 3156881,40 |
| 296 | 5766314,07 | 3156924,41 |
| 297 | 5766369,16 | 3156992,47 |
| 298 | 5766417,85 | 3157051,83 |
| 299 | 5766483,15 | 3157130,52 |
| 300 | 5766519,11 | 3157172,51 |
| 301 | 5766531,02 | 3157188,32 |
| 302 | 5766542,44 | 3157209,39 |
| 303 | 5766547,71 | 3157228,20 |
| 304 | 5766550,57 | 3157252,34 |
| 305 | 5766015,66 | 3156167,94 |
| 306 | 5766018,45 | 3156187,23 |
| 307 | 5766017,61 | 3156191,49 |
| 308 | 5766014,95 | 3156194,74 |
| 309 | 5766010,92 | 3156196,65 |

Том 2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории для линейного объекта

2.1 Обоснование положений по размещению линейного объекта.

Объект капитального строительства: автомобильная дорога Колпны-Спасское-Спасское Второе расположен на территории Белоколодезьское сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Автодорога предназначается, для связи н.п. Белый Колодезь Первый – н.п. Спасское Второе, так же для обслуживания сельскохозяйственного производства с его современной техникой и транспортными средствами, а так же для использования жителями близлежащих населенных пунктов.

Начальный пункт расположен в н.п. Белый Колодезь Первый, конечный пункт –  в н.п. Спасское Второе.

Строительство автомобильной дороги Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области  улучшить условия жизнедеятельности и проживания для всех категорий граждан сельского поселения.

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

## 2.2 Обоснование параметров линейного объекта.

При выполнении работ по разработке документации по планировке территории  линейного объекта планируемого к размещению согласно СНиП 2.05.02-85* были приняты следующие параметры:

Автомобильная дорога «Колпны-Спасское-Спасское Второе» в Колпнянском районе Орловской области ПК0+00 – ПК 21+58

При прохождении трассы проектируемой автодороги вне населенного пункта основные технические параметры приняты согласно СНиП 2.05.02-85*

Таблица 7

| Категория | IVб |
| --- | --- |
| Число полос движения | 2 |
| Расчетная скорость, км/ч | 60 |
| Тип дорожной одежды | Капитальный |
| Вид покрытия | Асфальтобетонные |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 |
| Съезды, шт. | 1(односторонний) |

При прохождении трассы проектируемой автодороги по населённому пункту основные технические параметры приняты согласно СП 42,13330,2011 и Методических рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений

Таблица 8

| Категория | IVв |
| --- | --- |
| Число полос движения | 2 |
| Расчетная скорость, км/ч | 40 |
| Тип дорожной одежды | Капитальный облегченный |
| Вид покрытия | Асфальтобетонные |
| Ширина земляного полотна, м | 8,0 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 |
| Съезды, шт. | 1(односторонний) |

Ведомость пересечений и съездов                                            Таблица 9

| ПК + | Наименование | Тип покрытия | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 0+011 | В н.п. Ворошилово | асфальтобетонное | вправо |
| ПК 12+55 | В улицу | асфальтобетонное | влево |
| ПК 13+48 | В улицу | асфальтобетонное | влево |
| ПК 17+40 | В поле | асфальтобетонное | влево |
| ПК 19+28 | В н.п. Спасское Первое | асфальтобетонное | влево |

С целью соответствующего обустройства дороги и создания безопасных условий движения автотранспорта проектом предусмотрено использование комплекса технических средств организации дорожного движения (знаки, столбики, разметка)

Необходимые дорожные знаки установлены согласно ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

Конструкция дорожных знаков принята по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные».

Конструкция опор для установки дорожных знаков принята по т.п. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков»

Дорожные знаки выставлены согласно пикетажу автомобильной дороги.

Проектом предусмотрены следующие дорожные знаки:

– приоритета 2; 2.4                                                                       2 шт.

– запрещающие 3; 3.25                  	                                    15 шт.

– информационные 6.13;                    	                                      3 шт.

Проектом предусматривается установка пластиковых сигнальных столбиков:

а) у водопропускной трубы по одному столбику с каждой стороны дороги по оси трубы (2 шт);

б) на съезде (16 шт.);

Общее количество пластиковых столбиков – 20 шт.

Ведомость дорожных знаков

Таблица 10

| № п/п | ПК | № дорожного знака | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 2+549 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги |
| 2 | - | 2+750 | 2.4 | Уступите дорогу |
| 3 | - | 0+32 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости |
| 4 | 0+32 | 0+32 | 3.25 | Конец ограничения максимальной скорости |
| 5 | - | 0+76 | 3.20 | Обгон запрещен |
| 6 | - | 0+76 | 3.21 | Конец запрещения обгона |
| 7 | 0+375 | - | 3.20 | Обгон запрещен |
| 8 | 0+375 | - | 3.21 | Конец запрещения обгона |
| 9 | - | 1+150 | 3.20 | Обгон запрещен |
| 10 | - | 1+150 | 3.21 | Конец запрещения обгона |
| 11 | 1+775 | 1+775 | 3.20 | Обгон запрещен |
| 12 | 1+775 | 1+775 | 3.21 | Конец запрещения обгона |
| 13 | 2+779 | - | 3.24 | Ограничение максимальной скорости |
| 14 | - | 2+779 | 3.25 | Конец ограничения максимальной скорости |
| 15 | - | 0+0 | 6.13 | Километровый знак |
| 16 | - | 1+0 | 6.13 | Километровый знак |
| 17 | - | 2+0 | 6.13 | Километровый знак |

Искусственные сооружения.

На проектируемом участке автодороги предусматривается ж/б лоток:

- Л2 на примыкании ПК 12+54 влево;

На проектируемом участке автодороги предусматривается ж/б труба:

- отверстием 1,5 м на примыкании ПК 12+69 влево.

- отверстием 1,0 м на примыкании ПК 13+30 влево.

Труба служат для пропуска паводковых и дождевых вод через насыпь автомобильной дороги.

Ведомость труб

Таблица 11

| № | Местопо-ложение сооруже-ния, ПК+ | Диаметр круглых труб или ширина Х высоту прямоу-гол. (м) | Кол. очков | Длина (м) | Уклон трубы, \- /+ пром. | Мате-риал тру-бы | Пра-вый по ходу угол к оси трас-сы | Наиме-нование водото-ка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 12+69 | 1,50 | 1 | 11,34 | -156 | ж/б | 90 | Водо-ток | влево |
| 1 | 13+30 | 1,00 | 1 | 11,34 | -156 | ж/б | 90 | Водо-ток | влево |

## 2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий использования территории и перечнем мероприятий необходимых для реализации предполагаемых проектных предложений.

К  зонам  с  особыми  условиями  использования  территорий  относятся  охранные,  санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  Российской  Федерации (далее-  объекты  культурного  наследия),  водо-охранные  зоны,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны  охраняемых  объектов,  иные зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Водоохранными  зонами  являются  территории,  которые  примыкают  к  береговой  линии  морей,  рек,  ручьев,  каналов,  озер, водохранилищ  и  на  которых  устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  указанных  водных  объектов  и  истощения  их  вод,  а также  сохранения  среды  обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.01.2009г. №17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», установление границ осуществляется:

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации;

Размещение линейного объекта на территории реконструкции автодороги не требует установление зон с особыми условиями использования территории и на размещение данного объекта такие зоны влияния не оказывают. Для снижения негативного воздействия автомобильной дороги на водные объекты предусмотрены мероприятия направленные на сохранение и улучшение гидрологического режима поверхностного стока, режима водоохранных зон, снижение загрязнения водоемов загрязняющими веществами в составе сточных вод с проектируемого объекта. Для обеспечения водоотвода по основной дороге (без примыканий) предусматривается искусственные сооружения, которые перепускают сток с пониженных мест и из логов через земляное полотно дороги. Количество и отверстия искусственных сооружений назначены из условий обеспечения пропуска расчетного расхода в безнапорном режиме, и скорости на выходе, не создающей размывов укреплений и грунтов. Сбор стока вдоль дороги и направление его через трубы осуществляется посредством системы дорожного водоотвода состоящего из канав и кюветов

На основании письма управления экологической безопасности и природопользования Орловской области №УЭ-1994 от 29.09.2015г. в районе строительства автомобильной дороги «Колпны-Спасское-Спасское Второе» в Колпнянском районе Орловской области особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения отсутствуют.

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий не требуется. Охрана окружающей среды в зоне размещения площадки под реконструкцию должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбросом бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе реконструкции, собираются в закрытые металлические контейнеры и выводятся на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременное удаления отходов с территории проведения реконструкции, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер, и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. По окончании ремонтных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

## 2.4  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Чрезвычайная ситуация (ЧС)  - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы. Стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде. Значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс  мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально  возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации «Технический

регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  от 22.07.2008  №123-ФЗ  и  сформировавшейся  нормативно-правовой  базой  в  этой  области,  в  частности,  ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная  безопасность.  Общие  требования»,  пожарная  безопасность  объекта обеспечивается  системами  предотвращения  пожара  и  противопожарной  защиты,  в  том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные  системы  направлены  на  предотвращение  воздействия  на  людей  опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Размещение автозаправочной станции (АЗС) проектом не предусмотрено.

Согласно  СНиП 2.04.02-84*  для  автомобильных  дорог  наружное  противопожарное  водоснабжение не требуется.

Проектируемый  участок  автомобильной  дороги  по  категории  ГО  относится  к  не категорированному  объекту.  Отнесение  объекта  к  категории  по  ГО  определено  исходными  данными,  выданными  для  разработки  раздела «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций («ИТМ ГОЧС»).

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от 3  октября 1998г. №1149 «О  порядке  отнесения  территорий  к  группам  по  гражданской  обороне»  проектируемый объект располагается на территории, отнесенной к загородной зоне.

Автомобильная  дорога  располагается  на  территории,  не  отнесенной  к  группам  по  гражданской обороне.

## 2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений в документы территориального планирования и Правил землепользования и застройки.

Основной задачей проекта является обоснование строительства автодороги на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Проект планировки территории необходимо учитывать при разработке Правил землепользования и застройки  и Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500 и с учетом данных государственного кадастра недвижимости.

На основании разработанной документации территориального планирования после утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности документации по планировке территории линейного объекта предлагается установить красные линии на территории строительства автодороги «Колпны-Спасское-Спасское Второе» и внести изменения в действующую документацию.

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки – отсутствуют.

Графический материал к обоснованию проекта планировки территории.

Том 3 .

Проект межевания территории.

Графический материал к

Проекту межевания территории.

## 3.1 Общие положения

## 3.1.1 Введение

Проект межевания территории на объекте: «Строительство автомобильной дороги  «Колпны – Спасское – Спасское Второе» в Колпнянском районе Орловской области»  был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ) 22.12.2004;

- Правила землепользования и застройки Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области;

- Генерального плана Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области, выполненного ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» Воронеж 2011г.;

- Нормативных правовых актов органа местного самоуправления;

- Сведений кадастровых планов территории, полученных из государственного кадастра и картографии по Орловской области;

- Технических условий.

Картографический материал выполнен в системе плоских прямоугольных координат в картографической проекции Гаусса-Крюгера СК-63.

Основание для проведения работ – контракт №65-ТП от 06.07.2015г., техническое задание на разработку проекта планировки с проектом межевания.

## 3.1.2 Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление полосы отвода автомобильной дороги «Колпны – Спасское – Спасское Второе».

3. Обеспечения устойчивости развития данной территории.

4. Определение количества земельных участков, подлежащих изъятию в целях размещения линейного объекта, попадающих в зону строительства.

5. Определение зон с особыми условиями использования территории, границ территории объектов культурного наследия.

6. Обоснования и законодательного оформления границ территории общего пользования.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

Проект планировки с проектом межевания соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

## 3.1.3 Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– нормативные правовые акты органа местного самоуправления;

– генеральный план Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре;

– проектные решения по установлению красных линий.

## 3.1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – СК-63. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## 3.1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## 3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается строительство:

-автомобильной дороги «Колпны – Спасское – Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области». В административном отношении участок изысканий находится в Белоколодезьском сельского поселения, Колпнянского района, Орловской области.

Строительство автомобильной дороги планируется осуществить в границах Белоколодезьского сельского поселения, Колпнянского района, Орловской области, в кадастровых кварталах 57:23:0080102, 57:23:1560101 и 57:23:1400101, на землях государственной собственности, которая не разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (на территории земель  сельскохозяйственного назначения).

## 3.1.7 Сервитуты и иные обременения

На проектируемом участке расположены зоны с особыми условиями использования территории:

- Существующие линии электропередач.

Таблица №12 Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта (индивидуальное обозначение) | Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлены особые условия использования территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередач 57.23.2.14 57.23.2.165 57.23.2.179 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

# 3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается формирование земельного участка под объект: «Строительство автомобильной дороги Колпны – Спасское – Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской област».  В данном проекте сформирован земельный участок полосы отвода автомобильной дороги в границах д. Белый Колодезь Первый Белоколодезьского с/п, д. Спасское Второе Белоколодезьского с/п и Белоколодезьского с/п Колпнянского района, Орловской области.

Данным проектом предусматривается строительство:

- полосы отвода автомобильной дороги протяженностью 2145 метров, общей площадью 52734 кв.м. в том числе:

1. в границах д. Белый Колодезь Первый Белоколодезьского с/п площадью 960 кв.м.;

2. в границах д. Спасское Второе Белоколодезьского с/п площадью 22311 кв.м.;

3. в границах Белоколодезьского с/п (на территории сельскохозяйственных земель) площадью 29463 кв.м.

## 3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков:

| Номер земельного участка | Площадь, м | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 52734 | 2145 |

Ширина полосы отвода автомобильной дороги составляет 19-25 м.

## 3.2.2 Формирование красных линий

Проектируемая полоса отвода автомобильной дороги имеет постоянную ширину с учетом интересов владельцев смежных земельных участков. Установлены красные линии на рассматриваемой территории. Настоящий проект межевания разработан для территории в границах красных линий и учитывает особенности территорий для расширения дорожного полотна и переустройства.  Красные линии установлены, каталог координат имеется в проекте планировки (л.31-36).

## 3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка

В результате проектирования полосы отвода строящейся автомобильной дороги образовались земельные участки:

- :ЗУ1 площадью 960 кв.м. в границах д. Белый Колодезь Первый (земли населенных пунктов);

- :ЗУ2(1) площадью 14533 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ2(2) площадью 915 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ2(3) площадью 129 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ2(4) площадью 15 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- :ЗУ3(1) площадью 20695 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

- :ЗУ3(2) площадью 95 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

- :ЗУ3(3) площадью 11 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

- :57:23:0080102:61:ЗУ1 площадью 12836 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- 57:23:0080102:87:ЗУ1 площадью 286 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- 57:23:1560101:88:ЗУ1 площадью 547 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

- 57:23:1560101:44:ЗУ1 площадью 963 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

- 57:23:0080102:11:ЗУ1 площадью 749 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

Таблица №  12.   Координаты поворотных точек полосы отвода дороги

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| :ЗУ1 |
| 1 | 5766022,90 | 3156216,41 |
| 2 | 5766020,14 | 3156217,58 |
| 3 | 5766011,85 | 3156198,01 |
| 4 | 5766014,62 | 3156196,84 |
| 5 | 5766021,00 | 3156186,18 |
| 6 | 5766018,89 | 3156171,68 |
| 7 | 5766019,03 | 3156171,62 |
| 8 | 5766019,24 | 3156171,46 |
| 9 | 5766019,42 | 3156171,26 |
| 10 | 5766019,56 | 3156171,03 |
| 11 | 5766019,64 | 3156170,78 |
| 12 | 5766019,67 | 3156170,51 |
| 13 | 5766019,64 | 3156170,25 |
| 14 | 5766019,56 | 3156169,99 |
| 15 | 5766019,42 | 3156169,76 |
| 16 | 5766019,24 | 3156169,56 |
| 17 | 5766019,03 | 3156169,40 |
| 18 | 5766018,78 | 3156169,29 |
| 19 | 5766018,54 | 3156169,24 |
| 20 | 5766018,28 | 3156167,49 |
| 21 | 5766034,73 | 3156163,54 |
| 22 | 5766042,46 | 3156187,22 |
| 23 | 5766044,41 | 3156194,14 |
| 24 | 5766026,91 | 3156205,82 |
| 25 | 5766027,93 | 3156218,97 |
| 26 | 5766022,90 | 3156216,41 |
| :ЗУ2(1) |
| 23 | 5766044,41 | 3156194,14 |
| 26 | 5766047,90 | 3156206,49 |
| 27 | 5766053,11 | 3156225,80 |
| 28 | 5766058,50 | 3156245,07 |
| 29 | 5766063,66 | 3156264,41 |
| 30 | 5766068,77 | 3156283,74 |
| 31 | 5766073,99 | 3156303,05 |
| 32 | 5766079,15 | 3156322,38 |
| 33 | 5766084,27 | 3156341,72 |
| 34 | 5766089,34 | 3156361,08 |
| 35 | 5766094,27 | 3156380,48 |
| 36 | 5766099,14 | 3156399,84 |
| 37 | 5766104,62 | 3156419,03 |
| 38 | 5766109,99 | 3156438,31 |
| 39 | 5766110,65 | 3156440,67 |
| 40 | 5766115,65 | 3156457,52 |
| 41 | 5766121,31 | 3156476,88 |
| 42 | 5766126,09 | 3156496,48 |
| 43 | 5766126,75 | 3156499,39 |
| 44 | 5766130,52 | 3156516,01 |
| 45 | 5766135,07 | 3156535,47 |
| 46 | 5766139,73 | 3156554,91 |
| 47 | 5766144,45 | 3156574,36 |
| 48 | 5766148,93 | 3156593,88 |
| 49 | 5766148,96 | 3156594,00 |
| 50 | 5766151,15 | 3156603,76 |
| 51 | 5766152,21 | 3156608,52 |
| 52 | 5766153,30 | 3156613,39 |
| 53 | 5766154,37 | 3156618,18 |
| 54 | 5766155,65 | 3156622,91 |
| 55 | 5766156,99 | 3156627,67 |
| 56 | 5766158,35 | 3156632,42 |
| 57 | 5766159,73 | 3156637,16 |
| 58 | 5766161,13 | 3156641,88 |
| 59 | 5766161,17 | 3156641,99 |
| 60 | 5766162,54 | 3156646,59 |
| 61 | 5766164,00 | 3156651,34 |
| 62 | 5766165,23 | 3156656,00 |
| 63 | 5766166,94 | 3156660,54 |
| 64 | 5766168,36 | 3156665,23 |
| 65 | 5766170,02 | 3156669,74 |
| 66 | 5766171,68 | 3156674,44 |
| 67 | 5766173,00 | 3156679,10 |
| 68 | 5766174,58 | 3156683,38 |
| 69 | 5766176,77 | 3156687,68 |
| 70 | 5766178,59 | 3156692,31 |
| 71 | 5766180,35 | 3156696,78 |
| 72 | 5766182,21 | 3156701,31 |
| 73 | 5766183,75 | 3156705,74 |
| 74 | 5766186,00 | 3156709,85 |
| 75 | 5766188,11 | 3156714,34 |
| 76 | 5766190,04 | 3156718,64 |
| 77 | 5766192,47 | 3156722,75 |
| 78 | 5766194,70 | 3156727,15 |
| 79 | 5766196,94 | 3156731,50 |
| 80 | 5766197,19 | 3156732,02 |
| 81 | 5766199,09 | 3156735,73 |
| 82 | 5766201,47 | 3156739,78 |
| 83 | 5766204,16 | 3156743,80 |
| 84 | 5766206,77 | 3156747,97 |
| 85 | 5766207,46 | 3156749,05 |
| 86 | 5766206,90 | 3156749,29 |
| 87 | 5766206,63 | 3156749,29 |
| 88 | 5766206,37 | 3156749,35 |
| 89 | 5766206,13 | 3156749,45 |
| 90 | 5766205,91 | 3156749,61 |
| 91 | 5766205,73 | 3156749,81 |
| 92 | 5766205,60 | 3156750,04 |
| 93 | 5766205,51 | 3156750,30 |
| 94 | 5766205,49 | 3156750,56 |
| 95 | 5766205,51 | 3156750,83 |
| 96 | 5766205,60 | 3156751,08 |
| 97 | 5766205,73 | 3156751,32 |
| 98 | 5766205,91 | 3156751,51 |
| 99 | 5766206,13 | 3156751,67 |
| 100 | 5766206,37 | 3156751,78 |
| 101 | 5766206,63 | 3156751,84 |
| 102 | 5766206,90 | 3156751,84 |
| 103 | 5766207,16 | 3156751,78 |
| 104 | 5766207,41 | 3156751,67 |
| 105 | 5766207,62 | 3156751,51 |
| 106 | 5766207,80 | 3156751,32 |
| 107 | 5766207,94 | 3156751,08 |
| 108 | 5766208,55 | 3156750,76 |
| 109 | 5766209,40 | 3156752,08 |
| 110 | 5766212,05 | 3156756,21 |
| 111 | 5766214,68 | 3156760,27 |
| 112 | 5766217,53 | 3156764,20 |
| 113 | 5766220,33 | 3156768,09 |
| 114 | 5766223,56 | 3156771,75 |
| 115 | 5766223,98 | 3156772,29 |
| 116 | 5766226,67 | 3156775,72 |
| 117 | 5766229,74 | 3156779,62 |
| 118 | 5766232,73 | 3156783,55 |
| 119 | 5766235,84 | 3156787,36 |
| 120 | 5766238,99 | 3156791,22 |
| 121 | 5766242,13 | 3156795,10 |
| 122 | 5766245,27 | 3156798,98 |
| 123 | 5766248,41 | 3156802,86 |
| 124 | 5766248,79 | 3156803,32 |
| 125 | 5766255,09 | 3156811,11 |
| 126 | 5766260,92 | 3156818,47 |
| 127 | 5766269,86 | 3156829,32 |
| 128 | 5766254,08 | 3156840,54 |
| 129 | 5766246,10 | 3156830,69 |
| 130 | 5766240,26 | 3156823,37 |
| 131 | 5766233,80 | 3156815,86 |
| 132 | 5766233,43 | 3156815,44 |
| 133 | 5766230,07 | 3156811,71 |
| 134 | 5766226,72 | 3156807,96 |
| 135 | 5766223,41 | 3156804,18 |
| 136 | 5766220,11 | 3156800,43 |
| 137 | 5766216,72 | 3156796,74 |
| 138 | 5766213,30 | 3156793,01 |
| 139 | 5766209,90 | 3156789,23 |
| 140 | 5766206,92 | 3156785,86 |
| 141 | 5766206,51 | 3156785,38 |
| 142 | 5766203,21 | 3156781,49 |
| 143 | 5766199,95 | 3156777,56 |
| 144 | 5766196,66 | 3156773,50 |
| 145 | 5766193,68 | 3156769,20 |
| 146 | 5766190,85 | 3156764,98 |
| 147 | 5766187,93 | 3156760,88 |
| 148 | 5766184,91 | 3156756,78 |
| 149 | 5766181,87 | 3156752,72 |
| 150 | 5766178,65 | 3156748,71 |
| 151 | 5766175,81 | 3156745,07 |
| 152 | 5766175,41 | 3156744,54 |
| 153 | 5766172,29 | 3156740,34 |
| 154 | 5766169,13 | 3156735,93 |
| 155 | 5766166,53 | 3156731,19 |
| 156 | 5766164,13 | 3156726,52 |
| 157 | 5766161,80 | 3156721,83 |
| 158 | 5766159,56 | 3156717,10 |
| 159 | 5766157,39 | 3156712,34 |
| 160 | 5766155,30 | 3156707,54 |
| 161 | 5766153,31 | 3156702,75 |
| 162 | 5766151,20 | 3156697,91 |
| 163 | 5766149,45 | 3156692,78 |
| 164 | 5766148,10 | 3156687,63 |
| 165 | 5766146,91 | 3156682,68 |
| 166 | 5766146,58 | 3156681,64 |
| 167 | 5766150,70 | 3156680,22 |
| 168 | 5766149,93 | 3156677,97 |
| 169 | 5766145,86 | 3156679,37 |
| 170 | 5766145,41 | 3156677,94 |
| 171 | 5766143,66 | 3156673,17 |
| 172 | 5766141,93 | 3156668,22 |
| 173 | 5766140,55 | 3156663,23 |
| 174 | 5766139,10 | 3156658,35 |
| 175 | 5766137,70 | 3156653,42 |
| 176 | 5766136,39 | 3156648,60 |
| 177 | 5766136,35 | 3156648,46 |
| 178 | 5766135,08 | 3156643,44 |
| 179 | 5766134,16 | 3156638,52 |
| 180 | 5766132,74 | 3156633,76 |
| 181 | 5766131,50 | 3156628,80 |
| 182 | 5766130,28 | 3156623,91 |
| 183 | 5766129,07 | 3156619,03 |
| 184 | 5766127,87 | 3156614,17 |
| 185 | 5766126,66 | 3156609,34 |
| 186 | 5766125,31 | 3156601,91 |
| 187 | 5766124,86 | 3156601,92 |
| 188 | 5766119,59 | 3156580,09 |
| 189 | 5766115,45 | 3156560,30 |
| 190 | 5766114,92 | 3156554,70 |
| 191 | 5766116,48 | 3156554,62 |
| 192 | 5766116,74 | 3156554,67 |
| 193 | 5766117,00 | 3156554,67 |
| 194 | 5766117,27 | 3156554,62 |
| 195 | 5766117,51 | 3156554,51 |
| 196 | 5766117,73 | 3156554,35 |
| 197 | 5766117,91 | 3156554,15 |
| 198 | 5766118,04 | 3156553,92 |
| 199 | 5766118,12 | 3156553,67 |
| 200 | 5766118,15 | 3156553,40 |
| 201 | 5766118,12 | 3156553,13 |
| 202 | 5766118,04 | 3156552,88 |
| 203 | 5766117,91 | 3156552,65 |
| 204 | 5766117,73 | 3156552,45 |
| 205 | 5766117,51 | 3156552,29 |
| 206 | 5766117,27 | 3156552,18 |
| 207 | 5766117,00 | 3156552,13 |
| 208 | 5766116,74 | 3156552,13 |
| 209 | 5766116,48 | 3156552,18 |
| 210 | 5766114,69 | 3156552,19 |
| 211 | 5766113,57 | 3156540,23 |
| 212 | 5766109,17 | 3156520,86 |
| 213 | 5766106,00 | 3156504,02 |
| 214 | 5766105,49 | 3156501,15 |
| 215 | 5766101,44 | 3156481,74 |
| 216 | 5766096,61 | 3156462,46 |
| 217 | 5766092,36 | 3156445,51 |
| 218 | 5766091,75 | 3156443,12 |
| 219 | 5766086,84 | 3156423,72 |
| 220 | 5766082,01 | 3156404,34 |
| 221 | 5766076,83 | 3156385,05 |
| 222 | 5766071,67 | 3156365,68 |
| 223 | 5766066,95 | 3156346,20 |
| 224 | 5766062,35 | 3156326,78 |
| 225 | 5766057,07 | 3156307,54 |
| 226 | 5766051,77 | 3156288,24 |
| 227 | 5766046,73 | 3156268,86 |
| 228 | 5766041,76 | 3156249,47 |
| 229 | 5766036,81 | 3156230,09 |
| 230 | 5766034,90 | 3156222,51 |
| 25 | 5766027,93 | 3156218,97 |
| 24 | 5766026,91 | 3156205,82 |
| 23 | 5766044,41 | 3156194,14 |
| :ЗУ2(2) |
| 231 | 5766565,36 | 3157180,31 |
| 232 | 5766557,34 | 3157184,63 |
| 233 | 5766585,01 | 3157215,54 |
| 234 | 5766574,68 | 3157223,36 |
| 235 | 5766565,77 | 3157212,84 |
| 236 | 5766571,40 | 3157208,62 |
| 237 | 5766552,97 | 3157182,61 |
| 238 | 5766454,53 | 3157045,78 |
| 239 | 5766455,39 | 3157046,87 |
| 240 | 5766468,59 | 3157061,90 |
| 241 | 5766481,06 | 3157077,65 |
| 242 | 5766493,41 | 3157093,41 |
| 243 | 5766498,75 | 3157100,27 |
| 244 | 5766498,67 | 3157100,41 |
| 245 | 5766498,59 | 3157100,66 |
| 246 | 5766498,56 | 3157100,93 |
| 247 | 5766498,59 | 3157101,19 |
| 248 | 5766498,67 | 3157101,45 |
| 249 | 5766498,81 | 3157101,68 |
| 250 | 5766498,99 | 3157101,88 |
| 251 | 5766499,20 | 3157102,04 |
| 252 | 5766499,45 | 3157102,15 |
| 253 | 5766499,71 | 3157102,20 |
| 254 | 5766499,98 | 3157102,20 |
| 255 | 5766500,22 | 3157102,15 |
| 256 | 5766500,76 | 3157102,85 |
| 257 | 5766556,65 | 3157180,54 |
| 258 | 5766562,27 | 3157176,82 |
| 231 | 5766565,36 | 3157180,31 |
| :ЗУ2(3) |
| 259 | 5766556,06 | 3157220,11 |
| 260 | 5766556,64 | 3157222,67 |
| 261 | 5766557,46 | 3157227,83 |
| 262 | 5766558,01 | 3157232,98 |
| 263 | 5766558,21 | 3157235,76 |
| 264 | 5766558,21 | 3157235,83 |
| 265 | 5766550,79 | 3157241,45 |
| 266 | 5766550,51 | 3157238,66 |
| 267 | 5766550,32 | 3157236,35 |
| 268 | 5766550,07 | 3157233,79 |
| 269 | 5766549,41 | 3157229,03 |
| 270 | 5766548,75 | 3157225,59 |
| 259 | 5766556,06 | 3157220,11 |
| :ЗУ2(4) |
| 271 | 5766925,95 | 3157658,76 |
| 272 | 5766924,84 | 3157660,03 |
| 273 | 5766923,26 | 3157661,76 |
| 274 | 5766920,32 | 3157659,65 |
| 275 | 5766922,94 | 3157656,59 |
| 271 | 5766925,95 | 3157658,76 |
| :ЗУ3(1) |
| 234 | 5766574,68 | 3157223,36 |
| 233 | 5766585,01 | 3157215,54 |
| 232 | 5766557,34 | 3157184,63 |
| 231 | 5766565,36 | 3157180,31 |
| 276 | 5766570,00 | 3157185,55 |
| 277 | 5766583,33 | 3157200,54 |
| 278 | 5766595,11 | 3157214,75 |
| 279 | 5766594,91 | 3157214,75 |
| 280 | 5766594,65 | 3157214,80 |
| 281 | 5766594,40 | 3157214,91 |
| 282 | 5766594,19 | 3157215,07 |
| 283 | 5766594,01 | 3157215,27 |
| 284 | 5766593,87 | 3157215,50 |
| 285 | 5766593,79 | 3157215,76 |
| 286 | 5766593,76 | 3157216,02 |
| 287 | 5766593,79 | 3157216,29 |
| 288 | 5766593,87 | 3157216,54 |
| 289 | 5766594,01 | 3157216,77 |
| 290 | 5766594,19 | 3157216,97 |
| 291 | 5766594,40 | 3157217,13 |
| 292 | 5766594,65 | 3157217,24 |
| 293 | 5766594,91 | 3157217,29 |
| 294 | 5766595,18 | 3157217,29 |
| 295 | 5766595,44 | 3157217,24 |
| 296 | 5766595,68 | 3157217,13 |
| 297 | 5766595,90 | 3157216,97 |
| 298 | 5766596,08 | 3157216,77 |
| 299 | 5766596,21 | 3157216,54 |
| 300 | 5766596,30 | 3157216,29 |
| 301 | 5766596,31 | 3157216,21 |
| 302 | 5766608,33 | 3157231,63 |
| 303 | 5766623,34 | 3157245,34 |
| 304 | 5766628,73 | 3157253,76 |
| 305 | 5766634,61 | 3157251,77 |
| 306 | 5766639,94 | 3157258,85 |
| 307 | 5766636,08 | 3157264,34 |
| 308 | 5766642,38 | 3157267,81 |
| 309 | 5766640,72 | 3157270,83 |
| 310 | 5766645,14 | 3157279,87 |
| 311 | 5766656,61 | 3157295,85 |
| 312 | 5766663,09 | 3157303,47 |
| 313 | 5766659,80 | 3157300,67 |
| 314 | 5766628,84 | 3157272,11 |
| 315 | 5766628,15 | 3157270,52 |
| 316 | 5766628,14 | 3157268,81 |
| 317 | 5766620,82 | 3157273,26 |
| 318 | 5766624,28 | 3157275,52 |
| 319 | 5766654,62 | 3157304,94 |
| 320 | 5766681,01 | 3157328,97 |
| 321 | 5766681,51 | 3157329,77 |
| 322 | 5766683,30 | 3157330,52 |
| 323 | 5766684,99 | 3157330,58 |
| 324 | 5766687,61 | 3157324,35 |
| 325 | 5766685,85 | 3157322,85 |
| 326 | 5766691,90 | 3157325,19 |
| 327 | 5766698,87 | 3157325,70 |
| 328 | 5766718,58 | 3157324,28 |
| 329 | 5766728,52 | 3157323,40 |
| 330 | 5766737,88 | 3157327,07 |
| 331 | 5766738,61 | 3157335,44 |
| 332 | 5766729,97 | 3157339,21 |
| 333 | 5766720,04 | 3157340,30 |
| 334 | 5766706,19 | 3157341,87 |
| 335 | 5766704,45 | 3157344,80 |
| 336 | 5766709,63 | 3157356,22 |
| 337 | 5766718,09 | 3157366,50 |
| 338 | 5766718,07 | 3157366,74 |
| 339 | 5766718,09 | 3157367,00 |
| 340 | 5766718,18 | 3157367,26 |
| 341 | 5766718,31 | 3157367,49 |
| 342 | 5766718,49 | 3157367,69 |
| 343 | 5766718,71 | 3157367,85 |
| 344 | 5766718,95 | 3157367,96 |
| 345 | 5766719,21 | 3157368,01 |
| 346 | 5766719,33 | 3157368,01 |
| 347 | 5766722,01 | 3157371,27 |
| 348 | 5766735,88 | 3157385,71 |
| 349 | 5766749,08 | 3157400,93 |
| 350 | 5766761,45 | 3157416,70 |
| 351 | 5766774,21 | 3157432,05 |
| 352 | 5766786,93 | 3157447,48 |
| 353 | 5766799,77 | 3157462,81 |
| 354 | 5766803,90 | 3157467,78 |
| 355 | 5766803,84 | 3157467,97 |
| 356 | 5766803,81 | 3157468,24 |
| 357 | 5766803,84 | 3157468,51 |
| 358 | 5766803,92 | 3157468,76 |
| 359 | 5766804,05 | 3157468,99 |
| 360 | 5766804,23 | 3157469,19 |
| 361 | 5766804,45 | 3157469,35 |
| 362 | 5766804,69 | 3157469,46 |
| 363 | 5766804,96 | 3157469,51 |
| 364 | 5766805,22 | 3157469,51 |
| 365 | 5766805,33 | 3157469,49 |
| 366 | 5766812,57 | 3157478,19 |
| 367 | 5766825,27 | 3157493,64 |
| 368 | 5766838,13 | 3157509,06 |
| 369 | 5766851,77 | 3157527,52 |
| 370 | 5766850,91 | 3157528,23 |
| 371 | 5766861,86 | 3157541,27 |
| 372 | 5766874,38 | 3157556,90 |
| 373 | 5766886,99 | 3157572,36 |
| 374 | 5766931,82 | 3157624,62 |
| 375 | 5766934,62 | 3157624,69 |
| 376 | 5766962,39 | 3157595,06 |
| 377 | 5766970,23 | 3157590,08 |
| 378 | 5766972,47 | 3157592,14 |
| 379 | 5766922,07 | 3157655,96 |
| 380 | 5766919,48 | 3157659,04 |
| 381 | 5766885,07 | 3157700,46 |
| 382 | 5766887,84 | 3157702,93 |
| 383 | 5766885,73 | 3157705,45 |
| 384 | 5766872,49 | 3157720,54 |
| 385 | 5766858,99 | 3157735,22 |
| 386 | 5766846,42 | 3157750,79 |
| 387 | 5766832,91 | 3157765,51 |
| 388 | 5766820,66 | 3157781,24 |
| 389 | 5766816,66 | 3157786,20 |
| 390 | 5766782,26 | 3157827,18 |
| 391 | 5766775,62 | 3157833,28 |
| 392 | 5766767,14 | 3157827,09 |
| 393 | 5766770,99 | 3157818,86 |
| 394 | 5766794,94 | 3157782,84 |
| 395 | 5766794,88 | 3157782,40 |
| 396 | 5766791,61 | 3157779,31 |
| 397 | 5766777,04 | 3157765,80 |
| 398 | 5766761,21 | 3157753,32 |
| 399 | 5766747,62 | 3157738,39 |
| 400 | 5766732,68 | 3157725,32 |
| 401 | 5766717,82 | 3157711,92 |
| 402 | 5766702,80 | 3157698,68 |
| 403 | 5766688,13 | 3157685,01 |
| 404 | 5766673,55 | 3157671,36 |
| 405 | 5766658,67 | 3157658,05 |
| 406 | 5766643,70 | 3157644,77 |
| 407 | 5766639,58 | 3157641,03 |
| 408 | 5766635,22 | 3157632,43 |
| 409 | 5766641,99 | 3157624,86 |
| 410 | 5766651,26 | 3157627,99 |
| 411 | 5766655,40 | 3157631,69 |
| 412 | 5766670,31 | 3157645,02 |
| 413 | 5766685,23 | 3157658,34 |
| 414 | 5766700,14 | 3157671,67 |
| 415 | 5766715,06 | 3157684,99 |
| 416 | 5766729,97 | 3157698,32 |
| 417 | 5766744,88 | 3157711,63 |
| 418 | 5766798,50 | 3157758,17 |
| 419 | 5766809,47 | 3157757,71 |
| 420 | 5766816,49 | 3157750,53 |
| 421 | 5766818,73 | 3157752,72 |
| 422 | 5766831,42 | 3157737,69 |
| 423 | 5766844,92 | 3157722,92 |
| 424 | 5766857,91 | 3157707,68 |
| 425 | 5766871,71 | 3157693,11 |
| 426 | 5766885,19 | 3157678,42 |
| 427 | 5766898,23 | 3157663,24 |
| 428 | 5766911,89 | 3157648,61 |
| 429 | 5766919,76 | 3157639,52 |
| 430 | 5766919,68 | 3157637,94 |
| 431 | 5766899,61 | 3157613,93 |
| 432 | 5766886,68 | 3157598,69 |
| 433 | 5766873,73 | 3157583,44 |
| 434 | 5766860,81 | 3157568,16 |
| 435 | 5766847,97 | 3157552,81 |
| 436 | 5766837,15 | 3157539,73 |
| 437 | 5766836,30 | 3157540,46 |
| 438 | 5766820,61 | 3157523,67 |
| 439 | 5766807,64 | 3157508,34 |
| 440 | 5766794,75 | 3157493,00 |
| 441 | 5766782,19 | 3157477,44 |
| 442 | 5766769,28 | 3157462,20 |
| 443 | 5766756,45 | 3157446,83 |
| 444 | 5766743,75 | 3157431,44 |
| 445 | 5766735,10 | 3157421,67 |
| 446 | 5766749,81 | 3157408,18 |
| 447 | 5766710,75 | 3157368,43 |
| 448 | 5766699,61 | 3157378,45 |
| 449 | 5766698,84 | 3157377,62 |
| 450 | 5766696,69 | 3157374,43 |
| 451 | 5766695,99 | 3157373,44 |
| 452 | 5766693,20 | 3157369,94 |
| 453 | 5766689,74 | 3157367,11 |
| 454 | 5766688,83 | 3157366,46 |
| 455 | 5766685,74 | 3157364,49 |
| 456 | 5766681,83 | 3157361,72 |
| 457 | 5766681,71 | 3157361,64 |
| 458 | 5766677,82 | 3157359,27 |
| 459 | 5766673,49 | 3157357,45 |
| 460 | 5766669,37 | 3157355,47 |
| 461 | 5766665,15 | 3157354,60 |
| 462 | 5766660,86 | 3157354,25 |
| 463 | 5766660,63 | 3157354,24 |
| 464 | 5766655,35 | 3157353,97 |
| 465 | 5766650,20 | 3157352,87 |
| 466 | 5766645,20 | 3157351,81 |
| 467 | 5766635,28 | 3157349,04 |
| 468 | 5766635,95 | 3157343,33 |
| 469 | 5766646,35 | 3157343,77 |
| 470 | 5766651,38 | 3157344,16 |
| 471 | 5766656,39 | 3157344,51 |
| 472 | 5766661,50 | 3157344,98 |
| 473 | 5766661,93 | 3157345,05 |
| 474 | 5766666,88 | 3157346,08 |
| 475 | 5766672,01 | 3157347,64 |
| 476 | 5766675,51 | 3157349,02 |
| 477 | 5766669,41 | 3157342,02 |
| 478 | 5766667,09 | 3157339,65 |
| 479 | 5766663,97 | 3157337,25 |
| 480 | 5766655,47 | 3157341,72 |
| 481 | 5766647,10 | 3157325,78 |
| 482 | 5766651,13 | 3157323,67 |
| 483 | 5766639,94 | 3157309,29 |
| 484 | 5766629,46 | 3157292,55 |
| 485 | 5766628,55 | 3157294,21 |
| 486 | 5766617,00 | 3157287,81 |
| 487 | 5766620,09 | 3157282,19 |
| 488 | 5766619,43 | 3157280,81 |
| 489 | 5766613,75 | 3157278,36 |
| 490 | 5766608,13 | 3157281,56 |
| 491 | 5766607,68 | 3157281,79 |
| 492 | 5766601,97 | 3157272,97 |
| 493 | 5766603,41 | 3157272,04 |
| 494 | 5766606,44 | 3157261,38 |
| 495 | 5766605,50 | 3157260,10 |
| 496 | 5766592,71 | 3157244,86 |
| 497 | 5766579,85 | 3157229,54 |
| 234 | 5766574,68 | 3157223,36 |
| :ЗУ3(2) |
| 264 | 5766558,21 | 3157235,83 |
| 498 | 5766558,34 | 3157238,11 |
| 499 | 5766558,56 | 3157243,18 |
| 500 | 5766558,65 | 3157251,51 |
| 501 | 5766552,22 | 3157251,96 |
| 502 | 5766551,74 | 3157248,76 |
| 503 | 5766551,02 | 3157243,73 |
| 265 | 5766550,79 | 3157241,45 |
| 264 | 5766558,21 | 3157235,83 |
| :ЗУ3(3) |
| 504 | 5766678,35 | 3157313,75 |
| 505 | 5766680,93 | 3157318,67 |
| 506 | 5766672,85 | 3157311,78 |
| 504 | 5766678,35 | 3157313,75 |

## 3.2.4 Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие линейные объекты инженерных сетей.

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

Территория в границах проектирования расположена в трех (3) кадастровых кварталах, границы которого в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением.

В соответствии с исходными материалами, в границах полосы отвода автомобильной дороги имеются земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете, из которых сформированы образованные земельные участки путем раздела данных земельных участков и описаны в таблице ниже, а именно:

Из земельного участка 57:23:0080102:61 (разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства) образовался:

- :61:ЗУ1 площадью 12836 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли сельскохозяйственного назначения);

Из земельного участка 57:23:0080102:87 (разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства) образовался:

- :87:ЗУ1 площадью 286 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли сельскохозяйственного назначения);

Из земельного участка 57:23:1560101:88 (разрешенное использование: земельные участки гидротехнических и иных сооружений) образовался:

- :88:ЗУ1 площадью 547 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

Из земельного участка 57:23:1560101:44 (разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства) образовался:

- :44:ЗУ1 площадью 963 кв.м. в границах д. Спасское Второе (земли населенных пунктов);

Из земельного участка 57:23:0080102:11 (разрешенное использование: для передачи в аренду КФХ «Поиск») образовался:

- :11:ЗУ1 площадью 749 кв.м. в границах Белоколодезьского с/п (земли сельскохозяйственного назначения)

Таблица №13 Перечень образованных земельных участков в границах полосы отвода автодороги

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка (категория земель) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН, кв.м | Разрешенное использование земельного участка | Вид права на земельный участок, из которого будет проводиться изъятие | Обозначение и площадь части земельного участка подлежащего изъятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57:23:0080102 |
| 1 | :61 | Орловская обл, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, бывшее АОЗТ "Спасское" | 194600 | Для сельскохозяйственного производства | Долевая | :61:ЗУ1 12836,0 |
| 2 | :87 | Орловская обл, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, бывшее АОЗТ "Спасское" | 192200 | Для сельскохозяйственного производства | Долевая | :87:ЗУ1 286,0 |
| 57:23:1560101 |
| 3 | :88 | Орловская область, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, д Спасское Второе | 560 | Земельные участки гидротехнических и иных сооружений | Сведения о правах отсутствует (временный характер) | :88:ЗУ1 547,0 |
| 4 | :44 | Орловская область, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, д Спасское Второе, д 14 | 6105 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Дмитрий Павлович Волощик | :44:ЗУ1 963,0 |
| 57:23:0080102 |
| 3 | :11 | Орловская область, р-н Колпнянский, с/с Белоколодезьский, СПК "Спасское" | 3060000 | Для передачи в аренду КФХ "Поиск" | Долевая | :11:ЗУ1 749,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: 15381 |

Таблица 14  Каталоги координат земельных участков в полосе отвода автодороги

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 57:23:0080102:61ЗУ1 |
| 127 | 5766269,86 | 3156829,32 |
| 507 | 5766273,63 | 3156833,90 |
| 508 | 5766286,21 | 3156849,45 |
| 509 | 5766296,96 | 3156862,60 |
| 510 | 5766298,26 | 3156861,55 |
| 511 | 5766302,49 | 3156865,94 |
| 512 | 5766302,49 | 3156865,97 |
| 513 | 5766302,57 | 3156866,22 |
| 514 | 5766302,70 | 3156866,46 |
| 515 | 5766302,88 | 3156866,66 |
| 516 | 5766303,10 | 3156866,81 |
| 517 | 5766303,34 | 3156866,92 |
| 518 | 5766303,45 | 3156866,95 |
| 519 | 5766314,15 | 3156878,07 |
| 520 | 5766326,90 | 3156893,62 |
| 521 | 5766339,61 | 3156909,02 |
| 522 | 5766352,66 | 3156924,15 |
| 523 | 5766365,67 | 3156939,35 |
| 524 | 5766378,65 | 3156954,60 |
| 525 | 5766391,38 | 3156970,01 |
| 526 | 5766404,49 | 3156985,08 |
| 527 | 5766404,85 | 3156985,50 |
| 528 | 5766404,68 | 3156985,58 |
| 529 | 5766404,46 | 3156985,74 |
| 530 | 5766404,28 | 3156985,94 |
| 531 | 5766404,15 | 3156986,17 |
| 532 | 5766404,06 | 3156986,43 |
| 533 | 5766404,04 | 3156986,69 |
| 534 | 5766404,06 | 3156986,96 |
| 535 | 5766404,15 | 3156987,21 |
| 536 | 5766404,28 | 3156987,44 |
| 537 | 5766404,46 | 3156987,64 |
| 538 | 5766404,68 | 3156987,80 |
| 539 | 5766404,92 | 3156987,91 |
| 540 | 5766405,18 | 3156987,96 |
| 541 | 5766405,45 | 3156987,96 |
| 542 | 5766405,71 | 3156987,91 |
| 543 | 5766405,96 | 3156987,80 |
| 544 | 5766406,17 | 3156987,64 |
| 545 | 5766406,35 | 3156987,44 |
| 546 | 5766406,42 | 3156987,32 |
| 547 | 5766417,56 | 3157000,24 |
| 548 | 5766430,52 | 3157015,56 |
| 549 | 5766443,00 | 3157031,25 |
| 238 | 5766454,53 | 3157045,78 |
| 237 | 5766552,97 | 3157182,61 |
| 236 | 5766571,40 | 3157208,62 |
| 235 | 5766565,77 | 3157212,84 |
| 550 | 5766553,57 | 3157199,36 |
| 551 | 5766541,48 | 3157183,48 |
| 552 | 5766539,52 | 3157181,51 |
| 553 | 5766541,40 | 3157184,06 |
| 554 | 5766544,13 | 3157188,66 |
| 555 | 5766546,47 | 3157193,36 |
| 556 | 5766548,62 | 3157198,06 |
| 557 | 5766550,61 | 3157202,82 |
| 558 | 5766552,44 | 3157207,65 |
| 559 | 5766554,08 | 3157212,57 |
| 560 | 5766555,48 | 3157217,57 |
| 259 | 5766556,06 | 3157220,11 |
| 270 | 5766548,75 | 3157225,59 |
| 561 | 5766548,50 | 3157224,29 |
| 562 | 5766547,47 | 3157219,58 |
| 563 | 5766546,20 | 3157214,97 |
| 564 | 5766544,69 | 3157210,45 |
| 565 | 5766542,91 | 3157206,05 |
| 566 | 5766540,86 | 3157201,77 |
| 567 | 5766538,54 | 3157197,62 |
| 568 | 5766535,93 | 3157193,53 |
| 569 | 5766533,37 | 3157189,36 |
| 570 | 5766530,71 | 3157185,34 |
| 571 | 5766528,20 | 3157181,81 |
| 572 | 5766527,95 | 3157181,49 |
| 573 | 5766524,85 | 3157177,64 |
| 574 | 5766521,67 | 3157173,86 |
| 575 | 5766518,40 | 3157170,09 |
| 576 | 5766515,13 | 3157166,30 |
| 577 | 5766511,87 | 3157162,50 |
| 578 | 5766508,61 | 3157158,70 |
| 579 | 5766505,36 | 3157154,91 |
| 580 | 5766502,10 | 3157151,11 |
| 581 | 5766498,85 | 3157147,31 |
| 582 | 5766495,59 | 3157143,52 |
| 583 | 5766492,34 | 3157139,72 |
| 584 | 5766489,06 | 3157135,90 |
| 585 | 5766485,87 | 3157131,98 |
| 586 | 5766482,74 | 3157128,06 |
| 587 | 5766479,62 | 3157124,15 |
| 588 | 5766476,51 | 3157120,25 |
| 589 | 5766473,36 | 3157116,40 |
| 590 | 5766470,19 | 3157112,53 |
| 591 | 5766467,02 | 3157108,66 |
| 592 | 5766463,85 | 3157104,80 |
| 593 | 5766460,71 | 3157100,95 |
| 594 | 5766457,48 | 3157097,18 |
| 595 | 5766454,22 | 3157093,39 |
| 596 | 5766450,94 | 3157089,54 |
| 597 | 5766447,78 | 3157085,60 |
| 598 | 5766444,67 | 3157081,71 |
| 599 | 5766441,54 | 3157077,91 |
| 600 | 5766438,26 | 3157074,22 |
| 601 | 5766434,93 | 3157070,48 |
| 602 | 5766431,58 | 3157066,72 |
| 603 | 5766428,31 | 3157062,87 |
| 604 | 5766425,11 | 3157059,01 |
| 605 | 5766421,91 | 3157055,17 |
| 606 | 5766418,71 | 3157051,32 |
| 607 | 5766415,50 | 3157047,47 |
| 608 | 5766412,33 | 3157043,56 |
| 609 | 5766409,21 | 3157039,64 |
| 610 | 5766406,08 | 3157035,73 |
| 611 | 5766402,96 | 3157031,83 |
| 612 | 5766399,86 | 3157027,94 |
| 613 | 5766396,69 | 3157024,10 |
| 614 | 5766393,50 | 3157020,25 |
| 615 | 5766390,31 | 3157016,40 |
| 616 | 5766387,13 | 3157012,53 |
| 617 | 5766383,96 | 3157008,67 |
| 618 | 5766380,79 | 3157004,80 |
| 619 | 5766377,61 | 3157000,93 |
| 620 | 5766374,44 | 3156997,07 |
| 621 | 5766371,27 | 3156993,20 |
| 622 | 5766368,10 | 3156989,33 |
| 623 | 5766364,95 | 3156985,44 |
| 624 | 5766361,82 | 3156981,64 |
| 625 | 5766358,49 | 3156977,94 |
| 626 | 5766355,23 | 3156974,10 |
| 627 | 5766351,99 | 3156970,29 |
| 628 | 5766348,74 | 3156966,47 |
| 629 | 5766345,51 | 3156962,62 |
| 630 | 5766342,33 | 3156958,74 |
| 631 | 5766339,14 | 3156954,85 |
| 632 | 5766336,03 | 3156950,90 |
| 633 | 5766332,93 | 3156946,97 |
| 634 | 5766329,84 | 3156943,03 |
| 635 | 5766326,75 | 3156939,10 |
| 636 | 5766323,66 | 3156935,17 |
| 637 | 5766320,57 | 3156931,24 |
| 638 | 5766317,48 | 3156927,30 |
| 639 | 5766314,39 | 3156923,37 |
| 640 | 5766311,31 | 3156919,45 |
| 641 | 5766308,20 | 3156915,56 |
| 642 | 5766305,05 | 3156911,69 |
| 643 | 5766301,90 | 3156907,82 |
| 644 | 5766298,74 | 3156903,94 |
| 645 | 5766295,59 | 3156900,06 |
| 646 | 5766292,43 | 3156896,18 |
| 647 | 5766289,28 | 3156892,28 |
| 648 | 5766286,15 | 3156888,38 |
| 649 | 5766283,02 | 3156884,48 |
| 650 | 5766277,98 | 3156878,25 |
| 651 | 5766280,92 | 3156875,84 |
| 652 | 5766270,15 | 3156862,61 |
| 653 | 5766258,64 | 3156846,16 |
| 128 | 5766254,08 | 3156840,54 |
| 127 | 5766269,86 | 3156829,32 |
| 57:23:0080102:87:ЗУ1 |
| 257 | 5766556,65 | 3157180,54 |
| 256 | 5766500,76 | 3157102,85 |
| 654 | 5766505,68 | 3157109,17 |
| 655 | 5766518,39 | 3157124,56 |
| 656 | 5766531,07 | 3157140,04 |
| 657 | 5766543,70 | 3157155,49 |
| 658 | 5766556,75 | 3157170,58 |
| 258 | 5766562,27 | 3157176,82 |
| 257 | 5766556,65 | 3157180,54 |
| 57:23:1560101:88:ЗУ1 |
| 316 | 5766628,14 | 3157268,81 |
| 315 | 5766628,15 | 3157270,52 |
| 314 | 5766628,84 | 3157272,11 |
| 313 | 5766659,80 | 3157300,67 |
| 312 | 5766663,09 | 3157303,47 |
| 659 | 5766668,97 | 3157310,39 |
| 506 | 5766672,85 | 3157311,78 |
| 505 | 5766680,93 | 3157318,67 |
| 660 | 5766682,44 | 3157321,53 |
| 325 | 5766685,85 | 3157322,85 |
| 324 | 5766687,61 | 3157324,35 |
| 323 | 5766684,99 | 3157330,58 |
| 322 | 5766683,30 | 3157330,52 |
| 321 | 5766681,51 | 3157329,77 |
| 320 | 5766681,01 | 3157328,97 |
| 319 | 5766654,62 | 3157304,94 |
| 318 | 5766624,28 | 3157275,52 |
| 317 | 5766620,82 | 3157273,26 |
| 316 | 5766628,14 | 3157268,81 |
| 57:23:1560101:44:ЗУ1 |
| 447 | 5766710,75 | 3157368,43 |
| 446 | 5766749,81 | 3157408,18 |
| 445 | 5766735,10 | 3157421,67 |
| 661 | 5766730,47 | 3157416,44 |
| 662 | 5766717,90 | 3157400,70 |
| 663 | 5766706,21 | 3157384,77 |
| 664 | 5766702,51 | 3157381,59 |
| 448 | 5766699,61 | 3157378,45 |
| 447 | 5766710,75 | 3157368,43 |
| 57:23: 0080102:11:ЗУ1 |
| 665 | 5766976,74 | 3157596,07 |
| 666 | 5766973,04 | 3157604,78 |
| 271 | 5766925,95 | 3157658,76 |
| 275 | 5766922,94 | 3157656,59 |
| 274 | 5766920,32 | 3157659,65 |
| 273 | 5766923,26 | 3157661,76 |
| 667 | 5766911,38 | 3157674,79 |
| 668 | 5766898,58 | 3157690,08 |
| 382 | 5766887,84 | 3157702,93 |
| 381 | 5766885,07 | 3157700,46 |
| 380 | 5766919,48 | 3157659,04 |
| 379 | 5766922,07 | 3157655,96 |
| 378 | 5766972,47 | 3157592,14 |
| 665 | 5766976,74 | 3157596,07 |

## 3.2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельного участка полосы отвода автомобильной дороги играют немаловажную роль в транспортной обеспеченности Спасского сельского поселения Орловского муниципального района.

## 3.2.6 Объекты культурного наследия

На основании письма №2696 от 28.08.2015г. на территории проведения строительства  автомобильной дороги «Колпны-Спасское-Спасское Второе в Колпнянском районе Орловской области управление культуры и архивного дела   не имеет данных об отсутствии на указанном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия.

Приложения.